| Obsah |  |
| --- | --- |
|  | strana |
| 7.1 | Úvodní stať ………………………………………………………………. | 2 |
| 7.1.1 | Úvod do problematiky ústecké oblasti .……………….…………………… | 2 |
| 7.2 | Členění oblasti na územní celky .…………………………………….. | 2 |
| 7.3 | Charakteristika celkové koncepce revitalizace oblasti ………….. | 2 |
| 7.4 | Rekultivace a revitalizace dle jednotlivých územních celků .…… | 4 |
| 7.4.1 | Územní celek Ústecko .………………………………………………………... | 4 |
| 7.4.1.1 | Vymezení a současný popis území .…………………………………………… | 4 |
| 7.4.1.2 | Rekultivace dokončené a rozpracované k 31.12. 2002 .……………………. | 6 |
| 7.4.1.3 | Rekultivace zahajované v období 2003 až 2012 .……………………………. | 8 |
| 7.4.1.4 | Předběžný návrh rekultivace zbývající části území v období od roku 2013 do vyuhlení .………………………………………………………………………. | 13 |
| 7.4.1.5 | Bilance ploch, harmonogram prací a ekonomická náročnost rekultivací v časovém rozlišení .…………………………………………………………….. | 13 |
| 7.4.1.6 | Revitalizační opatření ve vazbě a v členění dle vl. us. č. 272/02 v území přímo zasaženém důlní činností .………………………………………………. | 14 |
| 7.4.1.6.1 | Opatření schválená meziresortní komisí .……………………………………. | 14 |
| 7.4.1.6.2 | Nově navrhovaná opatření .……………………………………………………. | 14 |
| 7.4.1.7 | Revitalizační opatření ve vazbě a v členění dle vl. us. č. 272/02 v území navazujícím na báňskou činnost .……………………………………………… | 26 |
| 7.4.1.7.1 | Opatření schválená meziresortní komisí .……………………………………. | 26 |
| 7.4.1.7.2 | Nově navrhovaná opatření .……………………………………………………. | 26 |
| 7.4.1.8 | Předběžný návrh revitalizačních opatření realizovaných v souvislosti se závěrečnou sanací zbytkových jam lomů a vnějších výsypek .……………... | 35 |
| 7.4.1.9 | Harmonogram a ekonomická náročnost revitalizačních opatření v časovém rozlišení .…………………………………………………………….. | 36 |
| 7.5 | Závěrečná bilance ploch, harmonogram prací a ekonomická náročnost rekultivací a revitalizačních opatření pro ústeckou oblast v časovém rozlišení …………………………………………… | 37 |
| Tabulky v textu |  |
| tab. č. 1 | Ukončené rekultivace [ha] ……………………………………………………… | 6 |
| tab. č. 2 | Rozpracované rekultivace [ha] …………………………………………………. | 8 |
| tab. č. 3 | Nově zahajované rekultivace 2003-2012 [ha] ………………………………... | 13 |
| tab. č. 4 | Ekonomická náročnost v časovém rozlišení ………………………………….. | 13 |
| tab. č. 5 | Bilance ploch rekultivací [ha] …………………………………………………… | 14 |
| tab. č. 6 | Přehled revitalizačních opatření – ústecká oblast …………………………… | 36 |
| Grafické přílohy |  |
| 7.1.A | Ústecká oblast - návrh rekultivace území do vyuhlení, M 1:10 000 |  |
| 7.1.B | Ústecká oblast - revitalizační opatření v území, M 1:10 000 |  |

7.1	ÚVODNÍ STAŤ

7.1.1	Úvod do problematiky ústecké oblasti

V současné době není již v ústecké oblasti provozován žádný hnědouhelný důl ani lom. Poslední z nich byl lom Chabařovice, jako součást státního podniku Palivový kombinát Ústí. V rámci zahlazování následků těžební činnosti se na tomto lomu provádějí sanační a rekultivační práce.

Lom Chabařovice se nachází v nejvýchodnější částí severočeské hnědouhelné pánve poblíž města Ústí nad Labem. Důvodem jeho otvírky bylo především zabezpečení kvalitního uhlí pro tlakovou plynárnu Úžín (Ústí n. L.) a energetického uhlí pro elektrárnu (později teplárnu) Trmice. Uhlí v této lokalitě se vyznačovalo mimořádně nízkým obsahem síry.

Otvírka tohoto lomu se datuje k roku 1975, kdy se lom plynule rozvinul z lokality Barbora III. Ta vytvářela příznivé podmínky, zejména vytěžením strmých výchozových partií, právě pro budoucí lom Chabařovice, na kterém byla nasazena vysoce výkonná těžební technologie.

Kvalitní uhelná sloj byla silně přerubána bývalou více než 150 let provozovanou hlubinnou těžbou. Proto bylo jako součást technologie vybudováno na lomu Chabařovice těžkokapalinové prádlo.

Závažnou komplikací při těžbě u ukládání skrývkových zemin byla morfologie terénu, poměrně strmě uložená uhelná sloj i zvodnělá podložka pro zakládání vnější výsypky, nadložní zeminy různorodého charakteru (spraše s nepříznivými geomechanickými parametry, zeminy s velkým obsahem valounů a další). To vše vytvářelo vysoce náročné podmínky pro ekonomický provoz lomu. Avšak v době, kdy se rozhodovalo o jeho uzavření, lom již byl po báňské stránce plně stabilizován.

Ukončení těžby zastihlo lom ve velmi nepříznivé úrovni porubních front s ohledem na jeho budoucí sanaci a rekultivaci. To si následně vyžádalo a ještě vyžádá nejenom pro zabezpečení geomechanické stability výsypek a konečných svahů zbytkové jámy lomu, ale i pro vyřešení hydrogeologických problémů vynaložení značných finančních prostředků.

Těžba v  lomu byla ukončena na základě usnesení vlády č. 331/91 a usnesení vlády č. 444/91 v roce 1997.

7.2	ČLENĚNÍ OBLASTI NA ÚZEMNÍ CELKY

Ústecká oblast není dále členěna na územní celky.

7.3	CHARAKTERISTIKA CELKOVÉ KONCEPCE SANACE ÚZEMÍ

Základem koncepčního řešení sanace a rekultivace lomu Chabařovice je hydrický způsob rekultivace jeho zbytkové jámy, tzn. napuštění vodou. Vzniklé jezero bude mít rozlohu cca 250 ha, průměrnou hloubku 15,5 m a maximální hloubku 22 m. Objem vody v tomto jezeru bude představovat cca 35 mil. m3.

U takto vybudovaného jezera se předpokládá jeho mnohostranné využití a to nejen pro rekreaci a sport, ale i pro sportovní rybolov. Velmi významná bude jeho funkce ekologická, krajinně estetická, především potom při spojení rekultivovaného území lomu a výsypek s okolní těžbou nenarušenou krajinou.

Komplexní sanace a rekultivace je navržena s rozdílným využitím jednotlivých částí území přiléhajícího k jezeru. Byla vyčleněna a následně upravována morfologie terénu v severovýchodní části vyhovující budoucímu cílovému zaměření a to pro rekreaci a sport (koupání, sportoviště, dětská hřiště a jejich zázemí).

Západní a severní část svahů, přiléhajících k jezeru bude zalesněna, zároveň bude umožňovat i rozptýlenou rekreaci a koupání, v budoucnu možná i výstavbu rekreačních objektů.

Jižní část území je plánovaná k plnění především ekologických funkcí. Lesnickou rekultivaci budou přirozeně doplňovat zatravněné plochy. Část území je věnována sukcesnímu vývoji. V tomto prostoru byla vybudována tzv. protieutrofizační nádrž, jejíž posláním bude napomáhat ke zlepšování kvality vody, která bude přiváděna jednak Modlanským potokem a jednak odvodňovacími příkopy z výsypek pro doplňování výparu v jezeru. Zároveň předpokládáme, že se stane přirozeným hnízdištěm ptactva a oblíbeným místem pro lesní zvěř.

Rekultivace lomu Chabařovice a jeho následná revitalizace by měly vytvořit nejenom velmi významné rekreační zázemí pro město Ústí n. L., ale i místo pro poznávání přírodních krás a estetických hodnot nově vznikající krajiny, která postupně splyne s okolní přírodou.

V současné době je úroveň rozpracování rekultivačních prací poměrně značná. Na velké části území byla již rekultivace dokončena, její významná část je rozpracována. Pro zbývající akce bylo v roce 2000 vydáno územní rozhodnutí. Postupně je vydáváno příslušným orgánem i stavební povolení na jednotlivé akce.

Tato koncepční studie plně respektuje schválenou koncepci.

V červnu 2001 bylo zahájeno napouštění zbytkové jámy lomu vodou, v září 2002 bylo přerušeno z důvodu zpoždění v zahájení realizace některých akcí, které schválení napouštění na vyšší kóty podmiňují (např. opevnění břehové linie budoucího jezera).

Vzhledem ke složitým hydrogeologickým podmínkám stařinového systému důlních vod bylo navrženo utěsnit vlastní jezero od těchto vod. Důvodem je ochrana základů některých stavebních objektů v Trmicích a Předlicích před vzdutou podzemní stařinovou vodou v případě ukončení jejího čerpání na jámě Kateřina v Modlanech a Franz Josef v Trmicích. Zároveň bylo navrženo vybudování uzavíratelného propojovacího objektu mezi jezerem a stařinovým systémem, který umožní využít částečně i stařinovou vodu k napouštění jezera.

V souladu s tímto dokumentem byly po skončení těžby uhlí v roce 2000 provedeny a ukončeny sanační práce v objemu cca 18 mil. m3 z důvodu:

- zabezpečení stability vnitřní výsypky

- utěsnění uhelné sloje

- přesypání dna lomu proti vzniku zápar a ohňů a zároveň jako ochrana proti případným nežádoucím výluhům z uhelných zbytků

- v rámci odtěžování této sanační skrývky byla upravena morfologie vybrané části dobývacího prostoru (severovýchodní) tak, aby toto území bylo bez dalších mimořádných nákladů využitelné pro rekreační aktivity.

## 7.4		Rekultivace a revitalizace dle jednotlivých

## územních celků

7.4.1.	Ústecko

7.4.1.1 Vymezení a současný popis území

V rámci utlumovaného lomu Chabařovice zbývá podle „Plánu likvidace lomu“ a „Technicko sociálního projektu likvidace“ od 1. 1. 2003 zahájit rekultivační práce na ploše 629,79 ha.

Pro většinu plochy zájmového území (cca 550 ha) byla v roce 2001 (listopad) vyskladněna dokumentace pro stavební řízení pod názvem „Komplexní revitalizace území dotčeného těžbou PKÚ, s. p.“. Předmětná dokumentace vychází z územního rozhodnutí vydaného Okresním úřadem v Ústí n. L., referátem regionálního rozvoje, dne 8. 9. 2000 pod č.j. RR/746/2000/N/t.

Předkládaná dokumentace zahrnuje celé území, na které je vydáno územní rozhodnutí s výjimkou horní části tzv. severních svahů II, které byly z této dokumentace prozatím vyčleněny vzhledem k jejich geomechanické nestabilitě. Dokumentace k této části území bude předložena dodatečně.

Pro zabezpečení geomechanické stability těchto svahů je ohrožené území rozděleno na tři části.

Západní část (pod ocelárnou Chabařovice), pro kterou již byla zpracována dokumentace pro hloubkové odvodnění a sanaci ohrožené části svahů.

Východní část (východně od sanované skládky Spolchemie). I pro tuto část je zpracována příslušná dokumentace.

Střední část (pod skládkou Spolchemie). Řešení této oblasti je poměrně složité a bude nejnákladnější. Projekt sanace je rovněž zpracován.

Skluzové partie severních svahů jsou řešeny  jako havarijní stav.

Lom Chabařovice je prvním z velkých povrchových dolů (lomů) v rámci ČR, u kterých po ukončení těžby dospěly sanační a rekultivační práce do stadia, kdy zbytková jáma po těžbě je již zaplavována vodou. Tím se zákonitě stává modelovou lokalitou, na níž je upřena zvýšená pozornost a kdy bude podle výsledků dosažených na tomto lomu hodnocen záměr komplexního využití těžbou devastovaného území, jehož dominantou je jezero zbytkové jámy. Proto je třeba této lokalitě věnovat všestrannou pozornost a průběžně vytvářet příznivé podmínky pro optimální zvládnutí komplexní problematiky, která s tímto procesem souvisí.

Realizace návrhů, které jsou předmětem předkládané dokumentace pro stavební řízení, má velkou měrou přispět k vytvoření v málo vzdáleném okolí města Ústí n.L. atraktivního území, které bude sloužit všestrannému využití, a to jako místo pro rekreaci, oddych, turistiku, sport, sportovní rybolov. Zároveň bude plnit významnou funkci krajinně estetickou i ekologickou.

Klíčovou roli v tomto území bude mít jezero zbytkové jámy. Plocha jezera bude dostatečně velká k tomu, aby mohlo být využíváno ve velkém spektru zájmů. Proto je i velká část navržených revitalizačních akcí zaměřena především na toto a související území .

Pro účely komplexního realizování sportovně rekreačního využití jezera a jeho příbřežních částí byla zvolena a v rámci sanačních prací již částečně upravena plocha severovýchodní části zbytkové jámy, kde předpokládáme uplatnění podnikatelských aktivit ke zřízení koupališť (jsou k tomu připraveny rozsáhlé mělčiny), míst pro slunění (provedena úprava sklonů svahů), vodních sportů, souvisejících sportovišť (tenisové kurty, hřiště pro volejbal, košíkovou a další), dětská hřiště, ale i zázemí s občerstvením, případnou výstavbou turistických ubytoven, hotelů a podobně. Plocha pro tyto aktivity je v zájmové oblasti dostatečná. Území bude dobře přístupné ze silnice Ústí n.L. – Chabařovice s vazbou na budoucí mezinárodní dálnici (E 8) do SRN. Budou vytvořeny předpoklady, aby veškerá zajímavá místa byla komunikačně dostupná, a to buď veřejnými komunikacemi nebo cyklostezkami. V zájmovém území bude dostatek místa i pro parkovací plochy.

Pro nenáročné návštěvníky, kteří využívají spíše soukromí a klid, budou v části severních, západních a východních svahů rekultivovaných lesnicky vytvořeny v kontaktu s jezerem louky.

S ohledem na rozlohu jezera a předpokládané parametry vln způsobených větrem bude nutno zabezpečit nejenom ochranu definitivní břehové linie, ale i vzhledem k pomalé rychlosti napouštění průběžnou ochranu břehů. Trvalá ochrana bude provedena kamenným zásypem po celém obvodu jezera v určitých modifikacích, do kterých budou ve vybrané části (vnitřní výsypka) kromě technických prvků zabudovány i prvky biologické. V místech, která budou v severních a západních částech určena pro slunění a koupání, bude opevnění upraveno tak, aby byl umožněn snadný vstup do jezera (přísyp opevnění drobnou frakcí kameniva). Bude to mít i tu výhodu, že koupající při vstupu do vody nepřijde do přímého kontaktu s rozbřídavými jílovitými zeminami svahů jezera. Průběžná ochrana břehů při napouštění jezera bude provedena kombinací geotextilií s hydroosevem.

Navržený komunikační systém sleduje celý obvod jezera zbytkové jámy a je koncipován tak, aby umožnil nezbytnou obslužnost při provádění rekultivačních prací a následné pěstební péče, zároveň bude sloužit pro napojení technologických komunikací, vybudovaných pro výstavbu protiabrazivního opevnění břehové linie. Technologické komunikace, které budou zřízeny podél definitivní břehové linie budou po vybudování protiabrazivních opatření převrstveny zeminou a zatravněny. Po určitých úpravách budou využívány jako cyklostezky. Pro umožnění parkování automobilů při vstupu do tohoto prostoru budou vytvořeny podmínky nejen v již zmíněné oblasti pro rekreaci, ale i v oblasti tzv. uhelného depa (jihovýchodní část) a v severozápadní části území při příjezdu od Chabařovic nebo Modlan (od Teplic). Snadný přístup bude rovněž od obce Roudníky. I v této obci se počítá se zřízením parkoviště.

V předkládané dokumentaci se doporučuje, aby jižní část jezera a na ni navazující svahy byly maximálně ochráněny před hromadným vstupem lidí a byly vyhrazeny přírodě. Opevnění břehové linie v této části bude spojovat technické prvky s biologickými (výsadba rákosu, vrb, olší). Ostatní území bude zalesněno a zatravněno v příslušných kombinacích. Mělo by naplňovat především rekultivaci provedenou způsobem označovaným jako přírodě blízkým. Vymezené části území bez provedení svahových úprav, které jsou již v určitém sukcesním stadiu, budou pouze dosázeny a ponechány vlastnímu vývoji (část vnitřní výsypky a východních svahů). Vyprojektovaný způsob rekultivace respektuje navržený územní systém ekologické stability a umožňuje jeho další rozvinutí a zdokonalení.

Mezi stěžejní problémy revitalizace tohoto území patří dosažení optimální výsledné kvality vody, využitelné nejenom pro účely ekologické, pro sportovní rybaření, vodní sporty, ale i pro koupání, což závisí na řadě podmínek. Jednou z nich je dosažení poměrně rychlého naplnění zbytkové jámy vodou. To by následně umožnilo rychlé nastartování samočistících procesů v tomto jezeru, zároveň ušetřilo finanční prostředky na průběžnou ochranu břehové linie před vodní abrazí, kterou bude nutno zabezpečovat při pomalém napouštění.

Odvodnění zájmového území částečně navazuje na systém, vybudovaný v předchozích etapách (vnitřní výsypka, západní svahy). Zbytek území je odvodňován klasickým způsobem se zaústěním odvodňovacích příkopů do jezera zbytkové jámy.

Oproti v územním rozhodnutí schválenému záměru vybudovat na vnitřní výsypce dvě protieutrofizační nádrže, je v dokumentaci pro stavební řízení navržena pouze jedna. Důvodem je ve skutečnosti mírně odlišná morfologie příslušné etáže vnitřní výsypky od předpokládané.

Tato protieutrofizační nádrž bude v budoucnu kromě své ekologické funkce sloužit jako dočišťovací předřazená nádrž vod z Modlanského potoka a části vod přitékajících odvodňovacím systémem z výsypek.

Závažným problémem, negativně ovlivňujícím plynulost rekultivačních prací je geomechanická stabilita svahů. Nejvýrazněji se projevuje zejména na severních svazích lomu, a to jak v jejich západní části (pod ocelárnou Chabařovice), tak v části východní (směrem od skládky Spolchemie). Skluzové partie bude nutno nákladně sanovat. Stabilizační opatření budou spočívat ve vybudování systému odvodnění skluzových partií a provedení svahových úprav. Cílem budovaného trvalého odvodňovacího systému je zajištění účinného odvodnění kvartérních zemin systémem podélných svodných drénů orientovaných přibližně po spádnici, doplněných příčnými sběrnými drény. Voda z drenážního systému bude v místech vyústění na povrch odváděna odvodňovacími příkopy do jezera zbytkové jámy. Stabilizační úpravy budou spočívat v úpravě sklonů svahů a vybudování stabilizačních lavic v patě svahu.

Tento způsob řešení bude uplatněn v obou částech výše uvedených skluzových partií.

Třetí riziková část severních svahů se nachází ve střední části, a to pod skládkou Spolchemie. Zde geotechnický monitoring vykazuje ve velké hloubce nárůst deformací. Problematika je v současné době řešena. Předpokládá se, že sanace by byla provedena vybudováním pilotové stěny.

Zabezpečení trvalé stability tohoto území je nezbytné nejen pro realizaci rekultivačních a revitalizačních prací na lomu Chabařovice, ale i proto, aby nedošlo k ohrožení stability nákladně sanované skládky Spolchemie, která je situována v blízkosti těchto svahů.

7.4.1.2 Rekultivace dokončené a rozpracované k 31. 12. 2002

Rekultivace dokončené

K výše uvedenému datu na Ústecku dokončeny rekultivace na celkové ploše 1 873,84 ha, z toho v zájmovém území lomu Chabařovice 302,40 ha.

tab. č. 1   Ukončené rekultivace [ha]

Rekultivace rozpracované

K 31. prosinci 2002 byly v lomu Chabařovice rozpracovány rekultivace v následujícím členění:

celkem				508,47 ha

z toho:	zemědělská	    	  11,46 ha

lesnická	           437,11 ha

hydrické		    1,61 ha

ostatní		  58,29 ha

Jedná se o tyto akce:

## Svahy Roudníky -	30,20 ha

Plocha rekultivace leží v horní části západních svahů lomu Chabařovice. Biologická rekultivace je koncipována jako příměstská rekreační zóna. Na převažující části o výměře 23,91 ha bude realizováno celoplošné zalesnění, sukcesní porosty na ploše 3,40 ha budou zachovány a využity jako lokální biocentrum. Okrajové partie přiléhající k zahrádkářské kolonii a část území severně od Zalužanské nádrže budou zatravněny. Podél komunikací a odvodňovacích příkopů jsou navrženy liniové výsadby. Rekultivace byla zahájena v roce 2001, ukončení se předpokládá v roce 2011.

Vnitřní výsypka - I. etapa - 176,20 ha

Biologická rekultivace je koncipována jako kombinace orné půdy, zalesnění a volných zatravněných ploch, nepravidelně vklíněných do okolního zalesnění. Zemědělská rekultivace o výměře 10 ha je umístěna na rovinné ploše v západní části výsypky. Lesnická rekultivace bude provedena na výměře 118,38 ha. K zalesnění jsou určeny převážně plochy na upravených svazích, ve střední části budou zalesněny rovněž rovinné plochy mimo zatravnění. Zatravněné plochy o výměře 41,31 ha jsou situovány do rovinných částí výsypky a do namodelovaného území. Rekultivace byla zahájena v roce 2001. Ukončení prací se předpokládá u zemědělské rekultivace v roce 2006, u lesnické v roce 2011.

Svahy Rabenov - 52,66 ha

S ohledem na dlouhodobé problémy se stabilitou tohoto území nacházejícího se pod vrchem Rabenov, které sousedí na západní straně s plochou Vnitřní výsypka – I. etapa, na východní straně s plochou Svahy nad plavištěm, byly zde realizovány náročné stabilzační práce, které byly dočasně přerušeny, Akce byla zahájena v roce 1998, její ukončení se předpokládá v roce 2013.

Lochočice PPO – zalesnění - 17,40 ha

V roce 1995 byla na této ploše zahájena standardní lesnická rekultivace. Předpokládaný termín jejího ukončení včetně provedení pěstební péče je v roce 2004.

##### Lochočice – severní svahy III. B - 22,54 ha

Lesnická rekultivace na celé ploše byla realizována v roce 1995. Následná pěstební péče je plánovaná do roku 2004.

###### Lochočice – severní svahy IV - 103,00 ha

Základní výsadba byla provedena v období let 1995 – 1996, pěstební péče je plánovaná do roku 2004.

Výsypka Žichlice - 92,76 ha

Tato část Žichlické výsypky je rekultivována lesnicky. Jedná se především o svažité partie. Rekultivace byla zahájena v roce 1996 terénními úpravami. V roce 1997 byla provedena základní výsadba, zbývající výměra byla vysázena v roce 1998. Pěstební péče je plánována do roku 2004.

Zemník Nechvalice - 13,89 ha

Tento zemník sloužil pro těžbu podsypového materiálu pro výstavbu a zpevňování lomových cest. V projektové dokumentaci je doporučena kombinace zatravněné plochy a lesnické rekultivace. Rekultivace byla zahájena v roce 1998. Ukončení prací včetně pěstební péče se předpokládá v roce 2006.

tab. č. 2   Rozpracované rekultivace [ha]

7.4.1.3 Rekultivace zahajované v období 2003 až 2012

Veškeré rekultivační akce v tomto období budou realizovány v členění a věcně v souladu s dokumentací zpracovanou pro stavební řízení.

Jedná se o tyto akce:

Západní svahy - 9,34 ha

Tento prostor je vymezen na severní straně částí Severní svahy, na jižní straně částí Vnitřní výsypka II. etapa. Západní hranicí jsou komunikace a odvodnění cca v polovině svahu, které jsou realizovány v rámci již rozpracované stavby Svahy Roudníky. Východní hranici tvoří vodní plocha včetně protiabrazivních úprav břehové linie. Rekultivace tohoto území je navržena převážně jako lesnická (8,50 ha). V rámci těchto ploch jsou pro možnost rekreačního využití navrženy poblíž upravených vstupů do vody zatravněné louky (0,84 ha).

###### Severní svahy I - 29,91 ha

Prostor Severní svahy I je omezen ze severní strany komunikací a odvodňovacím příkopem. Směrem na východ sousedí tento prostor s částí Plocha pro rekreační využití, směrem na západ s plochou Západní svahy. Jižní hranici tvoří jezero s protiabrazivními opatřeními. Svahy jsou již upraveny do sklonu cca 1:6.

Rekultivace bude v této části provedena převážně lesnicky. Obdobným způsobem jako u části Západní svahy budou vytvořeny na kontaktu s opevněním břehové linie zatravněné palouky, které umožní rekreační využívání (slunění) se snadným přístupem do jezera. Lesnická rekultivace představuje plochu 24,26 ha, ostatní 5,65 ha.

###### Plochy pro rekreační využití - 57,59 ha

Plocha, u které se předpokládá využití pro rekreační účely se nachází v prostoru podél severovýchodního okraje budoucího jezera. V rámci terénních úprav je  navrhováno  vysvahování  jižní  části  tohoto  prostoru  (budoucí pláže)  do  sklonu

1 : 10. Další terénní úprava se týká jihovýchodní plochy pro rekreaci, kde bude svah upraven do sklonu 1 : 6. Ostatní plochy budou pouze dorovnány a tím upraveny místní nerovnosti.

Rekultivace je navržena jako kombinace lesních výsadeb (19,61 ha), trvalých trávních porostů a ostatní veřejné zeleně. Základním záměrem je vytvořit v tomto území podmínky pro atraktivní sportovně rekreační prostor. Svahové partie tohoto území budou rekultivovány převážně lesnicky, plošiny budou připravovány pro rekreační využití.

Pro další zkvalitnění tohoto území je navrženo několik alejových výsadeb podél obslužných komunikací, dále dva protierozní a dělící pásy a v ploše ostatní veřejné zeleně u jezera jsou navrženy skupinové výsadby dřevin.

Východní svahy – 33,55 ha

Území nazvané Východní svahy je situováno podél východního okraje budoucího jezera zbytkové jámy. Východní hranici tohoto území tvoří komunikace podél bývalého lanopásového dopravníku, severní Plochy pro rekreační využití, jižní Uhelné depo.

Celé toto svahové území bude upraveno do sklonu 1 : 6. S ohledem na zabezpečení stability bude svah rozčleněn na dvě části lavicí o šířce 11 m. Lavice bude využita pro zřízení komunikace. Navíc bude v části svahu vybudována lavice protierozní. Svahové úpravy budou řešeny formou dorovnávek (drobné nerovnosti, erozní rýhy, likvidace buřeně). V jižní části tohoto území se v minulosti nacházela řada zařízení souvisejících s báňským provozem se zbytky zpevněných ploch (panely, základy budov). Ty budou vhodným způsobem zlikvidovány a území bude povezeno z části ornicí a z části sprašemi. V předmětném území se v různých částech (zejména podél komunikace bývalého lanopásu) nachází vzrostlá náletová zeleň, která bude zachována.

Rekultivace je navržena jako kombinace lesních výsadeb (20,42 ha), trvalých trávních porostů (3,52 ha)) a ostatních ploch. Lesnická rekultivace, vzhledem ke konfiguraci terénu převažuje. Pro zatraktivnění území je navržena poměrně rozsáhlá plocha veřejné zeleně (5,43 ha). Jedná se převážně o plochy, kde se v minulosti nacházela různá technologická zařízení lomu. Ty by v budoucnu měly sloužit k využití pro sportovní aktivity. Zpevněné plochy podél stávající komunikace se předpokládají k využití jako parkoviště.

Depo titaničitých jílů – 14,93 ha

Plocha Depo titaničitých jílů se nachází v jihovýchodní části lomu na rozhraní mezi vnitřní výsypkou, plavištěm Teplárny Trmice a plochou nazvanou Svahy Rabenov. Na této ploše se v současné době nacházejí deponie titaničitých jílů.

Rekultivace řeší území po odtěžení těchto jílů, celé území je navrženo k zalesnění. Lesní porosty by měly co nejdříve odstínit prostor dnešního plaviště popílku od budoucího jezera. S tímto cílem byl volen i sortiment výsadby.

Uhelné depo – 11,05 ha

Zájmová plocha se nachází převážně na prostoru bývalého uhelného depa. Jedná se o rovinaté území, které se mírně zvedá ve své severní části. V jižní části sousedí tato plocha s plavištěm popílku Teplárny Trmice, východní hranici tvoří kolejiště, na západě sousedí s depem titaničitých jílů, na severu s kolejovým seřadištěm Teplárny Trmice.

Plocha je rozdělena panelovou komunikací na západní a východní část. Tato komunikace zůstane zachována. Součástí terénních úprav, které budou pouze malého rozsahu, bude likvidace zpevněných ploch, základů staveb, betonových patek od sloupů elektrického vedení a další. Část získaných materiálů bude využita na místě, zbytek odvezen na skládku.

Z charakteristiky tohoto území vyplývá rekultivační řešení celého prostoru. Plochou depa prochází stavba Propojení jezera s řekou Bílinou (podzemní potrubí). Plocha nad tímto potrubím včetně ochranného pásma (10 m na obě strany) bude zatravněna. V území budou respektována stávající zařízení a zpevněné plochy. Ochranná pásma sítí technického vybavení budou zatravněna. Pro odstínění plaviště od ostatních rekultivovaných ploch je navržena lesnická rekultivace se specifickým sortimentem dřevin, podobným způsobem bude odstíněno stávající kolejiště. Lesnická rekultivace bude realizována na ploše 
5,25 ha, ostatní plochy budou představovat 5,80 ha.

Vnitřní výsypka II – 148,80 ha

Rekultivace plochy II. etapy vnitřní výsypky navazuje v jižní části na rekultivaci I. etapy této výsypky. Na západní straně je omezena hranicí rekultivace Svahy Roudníky a Západní svahy, na východní straně rekultivací Depo titaničitých jílů. Návrh rekultivace této výsypky vychází ze záměru maximálně přiblížit toto území přírodně ekologickým prvkům. Současně jsou v návrhu respektovány podmínky, za kterých byly v minulosti pozemky dotčené těžbou odňaty ze zemědělského půdního fondu. Je zde na plošinách výsypkových etáží navržena zemědělská rekultivace s cílovou kulturou trvalé trávní porosty.

Rovinné partie v blízkosti vodní plochy a na spodní etáži výsypky, které by měly tvořit klidovou zónu je doporučeno zatravnit bez převrstvení zúrodnitelnými zeminami. Na svahové partie vnitřní výsypky je navržena rekultivace lesnická, sortiment výsadby je přizpůsoben charakteru stanoviště.

Pro posílení krajinotvorné funkce i pro vytváření příznivějších podmínek pro kvalitu vody v jezeru je vhodná morfologie v západní části tohoto území využita pro zřízení protieutrofizační nádrže. Do této nádrže bude zaústěna část odvodňovacího systému celého výsypkového tělesa a po splnění základních kriterií kvality vody Modlanský potok.

Předpokládá se, že v protieutrofizační nádrži a jejím bezprostředním okolí vznikne ekologicky cenná lokalita, vhodná pro rozvoj vodních a bažinatých rostlin a celé řady živočichů, vázaných na vodní prostředí. Z celkové plochy bude představovat rekultivace lesnická 87,52 ha, zemědělská 19,86 ha, hydrická 
8,51 ha, ostatní 32,91 ha (z toho zatravnění 28,55 ha).

Svahy nad plavištěm Teplárny (17,00 ha)

Jedná se o rekultivaci východní části lomu na svazích bývalého lomu Barbora III nad současným plavištěm Teplárny Trmice. Je zde navrženo souvislé zalesnění území s navázáním na původní sousedící porosty. Předpokládá se zahájení rekultivačních prací v roce 2009. Ukončení rekultivačních prací je plánováno 
na rok 2015.

Sanace severních svahů II – 60,45 ha

Severní svahy II jsou situovány obdobně jako severní svahy I, a to nad technologickou komunikací, která toto území rozděluje. Vzhledem k tomu, že  území je velmi nestabilní, jeho rekultivaci bude možno realizovat až po provedení prací, které jeho stabilitu zabezpečí. Vlastní rekultivaci bude tvořit 58,11 ha lesnického a 2,34 ha zemědělského způsobu.

Ostatní akce:

Převedení vody z jezera Chabařovice do řeky Bíliny

Tento stavební objekt řeší převedení přebytečné vody z jezera Chabařovice do řeky Bíliny.Trasa tohoto propojení je v úseku 0,00 km (jezero Chabařovice) 
do 0,83 km navržena jako trubní kanál DN 1200, úsek 0,83 km až 1,123 km (řeka Bílina) bude realizován otevřeným korytem.

Opevnění svahů – protiabrazivní opatření

Ochrana břehové linie proti vodní abrazi je navržena na základě výpočtů účinků vln na jednotlivé břehy podle ČSN 75 02 55. Opatření se netýká pouze konečné kóty břehové linie (145,3 m n.m.), ale i postupné ochrany od kóty 132 m n.m., neboť při pomalém způsobu napouštění vzniká reálné nebezpečí průběžné destrukce svahů vodní abrazí.

Princip průběžné ochrany spočívá v položení geotextilie nebo kokosové rohože na svahy vznikajícího jezera s následným hydroosevem.

Trvalé opevnění je založeno na vybudování kamenné patky s dalším pohozem svahu kamenivem. Dimenzování tohoto opevnění pro jednotlivé svahy je uvedeno v příslušných částech dokumentace. Mírně odlišný způsob byl zvolen pro jižní svahy, kde budou technická opatření doplněna prvky biologické ochrany (výsadba rákosu, vrb, olší). V území určeném pro rekreační využití jsou navrženy pro tlumení účinků vln tzv. rozražeče vln.

Opevnění severních a západních svahů bude ve vybraných místech upraveno pro bezpečný přístup přes toto opevnění do vody (jemná frakce drceného kameniva).

Sanace severních svahů II – západní část, střední část, východní část

Sanace všech tří částí severních svahů je nezbytná pro zabezpečení jejich trvalé stability.

Základem stabilitních řešení ve východní a západní části je vybudování drenážního systému odvodnní těchto svahů, případně vybudování stabilizační lavice u paty svahů. Střední část bude realizována vybudováním pilotové stěny.

Akumulace vody ve zbytkové jámě

Pro napouštění vody do jezera zbytkové jámy lomu Chabařovice bude využívána voda z veřejné vodoteče, která je ve smyslu horního zákona zpoplatňována.

Propojovací objekt do stařin

Kromě vody využívané z veřejné vodoteče bude využívána pro napouštění jezera i voda důlní stařinová. Protože jezerní vody jsou odděleny nepropustným těsněním od vod stařinových bude nutno vybudovat mezi těmito systémy propojovací objekty. Ty budou vybaveny tak, aby  podle potřeby mohly být uzavřeny a tím tyto systémy opět vzájemně odděleny.

Monitorování stařinových, napouštěcích a jezerních vod

Budoucí jezero lomu Chabařovice bude s ohledem na geometrické parametry zbytkové jámy a kvality vod, kterými bude napouštěno, velmi zranitelné při zabezpečování trvalé potřebné kvality vody vhodné pro koupání. Proto bude nutno trvale sledovat vývoj kvality jak ve vlastních jezeru, tak na přítocích, kterými bude napouštěno (včetně vod stařinových).

S ohledem na nebezpečí zatopení řady stavebních objektů zejména v městě Trmice po ukončení čerpání důlních stařinových vod, je nutno průběžně monitorovat vývoj hladin vody ve vrtech, zřizovaných v určených místech v předpolí bývalého lomu. Na základě výsledků monitoringu realizovat potřebná opatření v souladu s provozním a manipulačním řádem jezera.

Geomechanický monitoring

S ohledem na výše uvedenou nestabilitu severních svahů lomu, ale i na projevy dílčí nestability území výsypek, je třeba provádět na vybraných profilech geomechanické monitorování a na základě jejich výsledků průběžně provádět potřebná opatření.

Sanace sedání výsypek a sanace zátrhů

S ohledem na úklon a zvodnění podložky výsypek, geomechanickou charakteristiku zakládaných skrývkových zemin i parametry tělesa výsypky dochází k postupné konzolidaci výsypkových zemin a tím jejich nepravidelnému sedání. Zároveň se průběžně vytvářejí na výsypce zátrhy, které je nutno průběžně sanovat tak, aby nedocházeno k vnikání vody do těchto výsypek a následnému vytváření dílčích skluzů, které by mohly ohrozit jak realizovanou rekultivaci, tak stavby s rekultivací a revitalizací související.

tab. č. 3   Nově zahajované rekultivace 2003-2012 [ha]

7.4.1.4 Předběžný návrh rekultivace zbývající části území v období od roku

2013 do vyuhlení

Zpracovaný harmonogram sanačních a rekultivačních prací na tomto lomu předpokládá, že v období po roce 2012 nebude nutno zahajovat žádnou novou akci.

7.4.1.5 Bilance ploch, harmonogram prací a ekonomická náročnost

rekultivací v časovém rozlišení

tab. č. 4   Ekonomická náročnost v časovém rozlišení

tab. č. 5   Bilance ploch rekultivací [ha]

| rekultivace | zemědělská | lesnická | vodní | ostatní | celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ukončené do 2002 | 103,61 | 189,46 | - | 9,33 | 302,40 |
| rozpracované k 31.12.2002 | 11,46 | 437,11 | 1,61 | 58,29 | 508,47 |
| nově zahajované 2003-12 | 54,33 | 254,68 | 255,68 | 65,10 | 629,79 |
| nově zahajované po 2012 | - | - | - | - |  |
| CELKEM | 169,40 | 881,25 | 257,29 | 132,72 | 1440,66 |

7.4.1.6 Revitalizační opatření ve vazbě a v členění dle vl. us. č. 272/02

v území přímo zasaženém důlní činností

Doporučení, zde prezentovaná, navazují na kapitolu 7.5.1.3. a jsou v podstatě nadstavbou - nad rámec prací vyplývajících jako povinnost dle horního zákona. Zejména se jedná o dopracování a upřesnění revitalizačních záměrů, ke kterým má sanace a rekultivace prováděná podle horního zákona vytvářet příznivé podmínky a předpoklady.

Členění   revitalizačních   akcí   je   provedeno   podle   přílohy usnesení vlády č. 272/2002.

7.4.1.6.1 Opatření schválená mezirezortní komisí

Rekultivačního charakteru

Akce, které byly schváleny a dosud u nich neproběhlo výběrové řízení na dodavatele:

- Vnitřní výsypka – II. etapa

- Opevnění svahů jezera – protiabrazivní opatření

Schválené akce s ukončeným výběrovým řízením:

- Severní svahy II – východ, sanace sesuvů

Revitalizačního charakteru

Do mezirezortní komise dosud nebyla předložena ke schválení žádná akce tohoto charakteru.

7.4.1.6.2 Nově navrhovaná opatření

Rekultivačního charakteru

Do mezirezortní komise budou předkládány tyto akce:

- Západní svahy - rekultivace

- Severní svahy I - rekultivace

- Sanace severních svahů – západní část (akce havarijního charakteru)

- Sanace severních svahů – pod skládkou Spolchemie (akce havarijního charakteru)

- Východní svahy – rekultivace

- Území pro rekreační využití – rekultivace

- Převedení vody z jezera do řeky Bíliny

- Severní svahy II - rekultivace

- Uhelné depo - rekultivace

- Depo titaničitých jílů - rekultivace

- Území nad plavištěm Teplárny - rekultivace

- Svahy Rabenov – sanace a rekultivace

- Akumulace vody ve zbytkové jámě

- Propojovací objekt do stařin

- Monitoring vod

- Monitoring geomechanický

- Sanace sedání výsypek, sanace zátrhů

Revitalizačního charakteru

Do mezirezortní komise budou v logické návaznosti a ve vazbě na příslušné sanační a rekultivační akce předkládány projekty na tyto akce (označené 7.1 – 7.29):

- Veřejné komunikace I - VII

- Účelové komunikace A - I

- Cyklostezky 1 - 8

- Parkoviště 1 - 4 (severozápadní část území, území pro rekreační využití, území uhelného depa, území u obce Roudníky)

- Komplexní odkanalizování předmětného území (severozápadní, severní a východní část)

- Přívod vody a elektrické energie pro technické zázemí sportovně rekreačních aktivit (severozápadní část území, území pro rekreační využití, území uhelného depa)

- Stabilizace a odvodnění zájmového území, potřebné zemní úpravy budou provedeny v rámci rekultivačních prací. K tomu je však nezbytná vzájemná provázanost projektů sanace a rekultivace s projekty revitalizace území a dodržení časové posloupnosti akcí.

| II. a) | práce směřující k tvorbě a obnově lesních porostů |
| --- | --- |

V rámci revitalizačních akcí se nepředpokládají významné změny v situování a výměrách pozemků, určených ve zpracované dokumentaci pro rekultivaci území jako lesní porosty.

K určité korekci, a to k mírnému snížení jejich plochy dojde v oblastech severních, západních a východních svahů za účelem rozšíření ploch pro rozptýlenou rekreaci (trvalé trávní porosty), a tím posílení rekreační účinnosti území (zajistí se ještě v rámci rekultivace).

V prostoru uhelného depa budou provedeny rovněž určité úpravy, jejichž účelem bude vytvořit příznivé podmínky pro rekreaci, sport a jejich technické zázemí.

| II. b) | práce směřující k tvorbě a obnově zemědělských pozemků |
| --- | --- |

Ani v této oblasti se nepředpokládají žádné zásadní změny oproti schválené dokumentaci.

Veškeré plochy zemědělské rekultivace budou realizované ve formě trvalých trávních porostů.

| II. c) | práce směřující k tvorbě a obnově vodních složek krajiny |
| --- | --- |

V rámci revitalizace území nebudou realizovány žádné další úpravy a změny v této oblasti. Dokumentace zpracovaná ve smyslu horního zákona základní principy vedoucí ke zlepšení bilance vody v krajině respektuje.

| II. e) | práce směřující k tvorbě a obnově biokoridorů a biocenter |
| --- | --- |

Jedním z předpokladů posílení ekologické stability obnovované krajiny v území lomu Chabařovice je možnost jeho doplnění o nové prvky zakládané na rekultivovaných plochách.

Při návrhu na doplnění ÚSES jsme vycházeli z generelů lokálních územních systémů  ekologické stability, které hodnotí biogeografické jednotky ve funkčním vztahu k širšímu zájmovému území lomu Chabařovice. Nové prvky  lokálního ÚSES jsou navrhovány převážně podél jižního břehu budoucího jezera Chabařovice.

# LBk 620

Tento  lokální biokoridor je navržen k propojení biocentra na Zalužanském potoce s biocentrem na protieutrofizační nádrži  u jihozápadího břehu budoucího jezera Chabařovice.

# LBc Jezero Chabařovice

Toto lokální biocentrum bude realizováno v prostoru  protieutrofizační  nádrže, která je vybudována tak, aby  umožňovala  rozvoj vegetace, a tím současně  vytvářela podmínky pro rozvoj mnoha druhů vodních organismů.

Před založením dřevinného porostu bude vhodné víceleté pěstování pravidelně koseného travního porostu pro vznik půdní vrstvy, úpravu hydrických poměrů, omezení eroze a budoucí ruderalizace a pod. Nově založené luční partie bude nutno kosit dvakrát ročně do zapojení drnu. Teprve po zapojení drnu bude provedena výsadba dřevin a následná pěstební péče. Pozornost bude věnována i dalšímu vývoji  bylinného patra s cílem omezení jeho ruderalizace. V další fázi bude podrost doplněn vhodnými druhy keřů.

# LBk 644

Tento  lokální biokoridor spojuje  biocentra podél jižního břehu jezera. Je navržen na plochách budoucí lesnické výsadby realizované v rámci rekultivační akce Vnitřní výsypka II. etapa. V současné době jsou v trase budoucího biokoridou ruderální bylinné porosty. Pro založení biokoridoru je nutná výsadba a postupná výchova pásu různověkého porostu přirozené dřevinné skladby. Před založením dřevinného porostu bude nutné víceleté pěstování pravidelně koseného travního porostu pro vznik půdní vrstvy, úpravu hydrických poměrů, omezení eroze a budoucí ruderalizace. Nově založené luční partie kosit dvakrát ročně do zapojení drnu. Po zapojení drnu bude provedena výsadba dřevin, její zajištění a následná výchova.

# LBc Vnitřní výsypka

Lokální biocentrum je navrženo na biokoridoru 644 jako lesní společenstvo na svahu s jižní expozicí

# LBc Barbora

# Lokální biocentrum lesního charakteru je navržené na ploše deponie titaničitých jílů.

# LBc  a LBk na Žichlické výsypce

V severozápadní části Žichlické výsypky je navrženo lokální biocentrum, propojené lokálními biokoridory s biocentry Věšťanský vrch, Hardiště, Jedlovina a Rovný. Je navrhováno na výměře cca 6 ha s doporučením výsadby všech dřevin vyskytujících se v příslušném pásmu   s převahou lipohabrových doubrav a několika ploch lučních společenstev.

| II. f) | práce směřující k tvorbě a obnově území pro účely využití volného času |
| --- | --- |

7.1 Plochy pro rekreační využití

Dominantní část určená pro využití volného času je území přiléhající k jezeru v severovýchodní části dobývacího prostoru. V tomto území bude soustředěna převážná část rekreačních aktivit.

Plochy zde určené pro rekreační využití představují téměř 58 ha. Způsob jejich sanace a rekultivace ve smyslu horního zákona je uveden v kapitole 7.5.1.3.

V rámci dalších aktivit doporučujeme rozdělit toto území na tři segmenty (plošiny) o rozdílných nadmořských výškách, které budou od sebe odděleny zalesněnými svahy. Nejnižší část – v těsném kontaktu s jezerem o výměře 
cca 7,7 ha by měla být využívána pro slunění, zároveň jako vstup na upravené koupaliště. Výměra tohoto koupaliště, které bude vytvořeno v zátoce, oddělené od vlastního jezera ochrannou hrází vybudovanou v rámci vodohospodářské části, představuje cca 8 ha. Plochy pro slunění budou upraveny v šířce cca 50 m jako písčitá pláž, zbytek plochy bude zatravněn. Koupaliště bude před vzdutím hladiny vody na konečnou úroveň vysypáno hrubým pískem s oblázky, písčitá pláž bude přesahovat i do přilehlé vodou zatopené části. Ochranná hráz (rozražeče vln) v celkové délce 450 m bude uprostřed přerušena tak, aby umožňovala částečnou výměnu vody mezi zátokou a vlastním jezerem. V této části bude dno vysypáno hrubým kamenivem s cílem omezit splachy písku ze zátoky (koupaliště) do hluboké části jezera.

Střední segment o výměře cca 9,2 ha bude určen pro vybudování sportovního areálu. Předpokládáme vytvoření soustavy hřišť pro různé sporty (volejbal, plážový volejbal, košíková, tenis, minigolf, případně další sporty). Součástí budou i dětská hřiště a další atrakce pro děti. Jednotlivé bloky sportovišť budou od sebe odděleny pásy zeleně (lesní rekultivace). Součástí této soustavy bude i komplex sociálních zařízení se sprchami a WC.

Třetí segment (nejvyšší plošina) bude určen pro technické zázemí. Zde by měla být vybudována stravovací zařízení, ubytovací kapacity, případně hotel, campingový tábor, parkoviště automobilů, vyústěny příjezdové komunikace, cyklostezky. Plocha tohoto segmentu 10,6 ha dává dostatek prostoru pro podnikatelské aktivity. Na tomto území budou provedeny terénní úpravy tak, aby umožnily výstavbu výše uvedených záměrů. Území bude odkanalizováno, na okraj zájmového území bude přivedena voda a elektrická energie. Bude propojeno s centrálně vedenou (prostorem okolí jezera) komunikací s napojením na veřejnou komunikací Ústí n.L. – Chabařovice. Na této plošině bude vybudováno centrální parkoviště pro cca 900 automobilů (cca 3 ha).  Odkanalizování je navrženo na jiném místě této studie – jako centrální.

Území určené pro rekreaci bude s výjimkou jižní části (jezero) obklopeno plochami lesnické rekultivace (souvislé lesní porosty kombinované lesoparkem) – koncipované jako oddychová zóna (představuje celkem cca 19 ha).

Konkrétní rozvržení využití jednotlivých ploch bude již předmětem vlastních podnikatelských aktivit. Doporučujeme, aby návazně na tuto studii bylo zpracováno architektonické řešení území, s tím, že při konkrétním využívání jednotlivých ploch bude dodržován schválený princip. Mělo by řešit i níže uvedené sportovně rekreační území v jihovýchodní části jezera a území východních svahů, které tyto dvě plochy spojuje.

7.2 Rekreační území – východ (uhelné depo, depo  titaničitých jílů)

V rámci aktivit vyplývajících z usnesení vlády ČR č. 272/2002 předpokládáme rovněž toto území upravit pro rekreační a sportovní činnost s výrazným preferování vodních sportů.

Přirozeně vzniklý záliv v jihovýchodní části jezera, chráněný před vlnobitím, bude vhodným místem pro kotviště lodí (plachetnice, pramice, sportovní lodě). V navazující břehové části doporučujeme vybudovat technické zázemí pro tyto aktivity (loděnice, opravny a úschovny lodí atd). Plocha tohoto území představuje cca 7,7 ha. Do těchto míst bude přivedena i komunikace umožňující příjezd vozidel jak z Trmic, tak i později z dálnice D 8. U příjezdní komunikace doporučujeme vybudovat dostatečně dimenzovaného parkoviště (cca 300 aut).

Území doporučujeme odkanalizovat a na okraj zájmového území přivézt vodu a elektrickou energii.

Rovněž předpokládáme, že v prostoru přiléhajícímu k jezeru budou vybudována některá sportoviště (např. volejbal, tenis, plážový volejbal), stravovací a ubytovací kapacity, sociální zařízení. V tomto prostoru by měla být zřízena i malá pláž. Koupání bude však, vzhledem k hloubce jezera v této části, určeno pouze pro plavce. Vstup do vody bude přes k tomu upravené opevnění břehové linie.

7.3 Technické zázemí - severozápad

V severozápadní části, kde budou přijíždět návštěvníci ze směru od Teplic, by kromě parkoviště automobilů měly být vybudovány objekty pro občerstvení včetně sociálního zařízení. V rámci revitalizace by měl být zabezpečen přívod vody, elektrické energie a území odkanalizováno.

7.4 Parkoviště Roudníky

Toto parkoviště s kapacitou cca 150 míst předpokládáme vybudovat na příjezdu do zájmového území na okraji obce Roudníky.

7.5 Vyhlídková věž - výsypka

Doporučujeme v rámci revitalizace vybudovat na vhodném území výsypek jednoduchou rozhlednu (vyhlídkovou věž), která umožní i při vzrůstu dřevin v rekultivovaném území rozhled po atraktivním okolí (revitalizované území lomu Chabařovice s jezerem zbytkové jámy, pohled na České Středohoří, Krušné hory, město Ústí n.L a další).

Cyklostezky

Sportovně rekreační poslání budou mít komunikace zřízené jako cyklostezky (resp. jako trasy pro pěší turistiku). Ty budou vybudovány jako travnaté po velké části obvodu jezera (nad břehovou linií), a to úpravou technologických komunikací, které budou využívány při výstavbě opevnění břehové linie. Další cyklostezky budou zřízeny v prostoru výsypek. Jejich účelem bude spojit zajímavá místa s jezerem, umožnit propojení stávajících cyklotras budovaných svazem českých turistů přes zájmové území lomu, umožnit návštěvu území na vyvýšeninách Českého Středohoří se zajímavými pohledy po širokém okolí. Předpokládáme, že na trasách cyklostezek budou vybudována odpočívadla s lavičkami a přístřešky před nepohodou, orientační a informační tabule (mimo jiné i o obcích, které v důsledku těžby zanikly). Cyklostezky budou zřízeny jako prašné (asfaltové provedení bude již předmětem podnikatelských aktivit), 3 m široké komunikace tak, aby umožnily bezproblémový provoz nejen pro cyklisty, ale i pro pěší návštěvníky.

Napojení na základní systém cyklotras ČR:

Trasa č. 3009 (Velemín – Černá louka)

Napojit se na tuto trasu lze v obcích Habří, Suché, Roudníky, Chabařovice u ocelárny.

Trasa č. 3020 Teplice (krušnohorské divadlo) – Suché.

Napojení je možné v obci Suché.

Identifikace jednotlivých cyklostezek

7.6 Cyklostezka 1

Povede po severním, západním a částečně jižním břehu jezera. Její délka bude 3,590 km.

7.7 Cyklostezka 2

Bude vybudována v délce 1,020 km po východním břehu jezera.

7.8 Cyklostezka 3

Povede z parkoviště v severozápadní části zájmového území k jezeru Chabařovice. Její délka bude 0,670 km.

7.9 Cyklostezka 4

Bude propojovat veřejnou komunikaci III s účelovou komunikací E v délce 0,260 km.

7.10 Cyklostezka 5

Povede od nádrže Roudníky do obce Habří přes Lochočickou výsypku. Její délka bude 2,260 km.

7.11 Cyklostezka 6

Spojí obec Habří s Trmicemi přes výsypku v délce 2,240 km.

7.12 Cyklostezka 7

Jedná se o spojku mezi komunikací IV (nad obcí Suché) a komunikací Suché –čtyřproudová komunikace Řehlovice - Teplice.

7.13 Cyklostezka 8

Povede z Habří na vrchol kopce Rovný (Rabenov) v délce 2,100 km.

Využití vodní plochy

Předpokládá se, že jezero zbytkové jámy bude po napuštění vodou všestranně využíváno, a to především pro koupání, vodní sporty, sportovní rybaření, případně další aktivity. Svoji významnou roli bude však sehrávat i v oblasti ekologické a estetické.

Rozhodující pro možnost využití všech aktivit bude výsledná kvalita vody v jezeru. Vzhledem k tomu, že toto jezero nemá příznivé parametry (relativně malá hloubka, poměrně značný přísun živin z vodotečí i okolních ploch a další) bude nutno velmi citlivě reagovat na jakékoliv změny kvality vody a přijímat pro její zlepšení operativně nezbytná opatření. Proto mimo jiné navrhujeme odvést veškeré splaškové vody mimo jezero vybudováním již v předstihu kanalizačního systému. Rovněž nedoporučujeme provoz motorových člunů a dalších lodí se spalovacími motory. Výjimku by mohly tvořit rekreační „parníky„ s přísně ekologickým pohonem. Jejich stanoviště doporučujeme zřídit v prostoru jihovýchodního zálivu jezera. Doporučujeme, aby západní, severní a částečně východní svahy, a to plochy bezprostředně se přimykající jezeru, byly využívány pro rozptýlenou rekreaci (koupání, slunění). Tento záměr byl uveden ve schválené projektové dokumentaci, v této části doporučujeme jeho plošné rozšíření. Vzhledem k tomu, že oproti stávající dokumentaci navrhujeme využití technologické komunikace podél jezera (využívané pro výstavbu opevnění) jako cyklostezky a cesty pro pěší, budou zatravněné palouky od těchto cest v určených úsecích odcloněny pruhem lesních porostů.

Doprava po jezeru

Předpokládáme, že přemísťování návštěvníků v tomto zájmovém území bude umožněno i lodní dopravou. Tento dopravní prostředek by však měl splňovat veškeré ekologické podmínky vzhledem k tomu, že jezero bude poměrně náchylné (s ohledem na jeho parametry) na ohrožování kvality vody.

Základní stanoviště těchto dopravních prostředků by mělo být v jihovýchodní části jezera, další přístavy by měly umožnit jednak dopravu do rekreačního území, do prostoru severozápadní části (příjezd od Teplic) a do prostoru přilehlého k obci Roudníky.

Vlastní přístaviště naváže na opevnění břehové linie jezera technickými prostředky a bude provedeno jako přístavní molo.

| II. g) | práce směřující k tvorbě a obnově ekologicky a přírodovědně orientovaných území |
| --- | --- |

K tomuto účelu je doporučeno území vnitřní výsypky. Rekultivace této části území je zaměřena především jako klidová zóna pro plnění přírodních a ekologických funkcí a toto poslání by nemělo být dalšími aktivitami narušováno. Je to dáno mimo jiné i tím, že území vnitřních výsypek organicky navazuje na svahy Českého Středohoří (vrch Rabenov), což bude zvětšovat souvislý prostor pro nerušený pohyb lesní zvěře a vhodný přístup k jezerní vodě (v této části nepočítáme s rekreačními aktivitami, i trasy cyklostezek vedené na po břehu jezera se tomuto území vyhýbají).

Součástí vnitřní výsypky je již vybudovaná tzv. protieutrofizační nádrž, která bude sloužit jako biologická čistírna vod, přitékajících Modlanským potokem a vod přitékajících z výsypek před jejich vstupem do jezera.

Zároveň by měla plnit ekologické i krajinně estetické funkce v krajině.

Součástí plochy vnitřní výsypka II je i území, které bylo vyčleněno jako sukcesní plocha. To by mimo jiné mělo být využíváno pro výzkum sukcesních pochodů.

Všechny tyto záměry budou realizovány v rámci rekultivačních akcí. V rámci revitalizace nejsou kladeny další požadavky.

| II. h) | práce směřující k tvorbě a obnově území pro účely stavebních pozemků |
| --- | --- |

V předmětném území doporučujeme výstavbu pouze účelovou, podporující cestovní ruch, rekreaci, koupání, slunění, sportovní aktivity a aktivity související.

Předpokládáme, že v rámci revitalizačního programu budou na příslušných plochách provedeny nezbytné zemní práce, území bude stabilizováno z hlediska geomechaniky, odvodněno, odkanalizováno a do určeného uzlového místa bude přivedena voda a elektrická energie.

Jako součást těchto aktivit by mělo být zájmové území napojeno na komunikační síť s vybudováním kapacitních parkovišť.

Takovými místy by měla být především území v severovýchodní části (plochy pro rekreační využití), navíc území v severozápadním cípu zbytkové jámy, kde by rovněž mělo být zřízeno parkoviště a připraveny plochy pro technické zázemí návštěvníků (stravovací zařízení, rychlé občerstvení, sociální zařízení, případně sportoviště). Vyčleněná plocha pro toto technické zázemí představuje cca 0,75 ha, plocha pro parkoviště 1 ha (300 parkovacích míst).

Doporučujeme vybudování parkoviště pro osobní automobily i pod obcí Roudníky.

Výstavbu technického zázemí pro rekreaci a sport ( ubytovací a stravovací kapacity, sociální zařízení, posilovny, sprchy, sauny, hotely) doporučujeme však soustředit především do severovýchodní části přiléhající k jezeru.

V jihovýchodní části území (příjezd z dálnice D 8) doporučujeme situovat technické zázemí se zaměřením především na vodní sporty (loděnice, opravny lodí, klubovny). Samozřejmostí by mělo být i vybudování stravovacích kapacit, případně ubytovacích kapacit včetně sociálních zařízení. V této části by neměla chybět ani sportoviště (např. volejbal, plážový volejbal) a část území s možností snadného přístupu k vodě (koupání).

V jihozápadní části území, která bezprostředně navazuje na obec Roudníky předpokládáme vybudovat parkoviště o kapacitě 150 míst s tím, že technické zázemí pro návštěvníky bude především záviset na podnikavosti občanů této obce. V ní by rovněž mohly vzniknout aktivity podporující péči o krajinu (trvalé trávní porosty na rekultivovaných plochách v dobývacím prostoru, ošetřování krajinné zeleně v prostoru mezi obcemi Roudníky a Chabařovice, golfové hřiště východně od Chabařovic). Zároveň by mohly sloužit jako základ pro rozvoj agroturistiky, soustředěné nejen na okolí jezera, ale i na území související (část Českého Středohoří, Modlany, Srbice, případně další plochy tohoto území).

Doporučujeme, aby plochy severních svahů přilehlé k jezeru (pod komunikací) rovněž tak východních svahů byly po stabilizaci území potenciálním základem pro výstavbu rekreačních objektů. V rámci sanančních a rekultivačních opatření však budou zalesněny, a to především z důvodu zabezpečení jejich nezbytné geotechnické stability a ochrany proti erozi svahů.

Oba tyto prostory budou snadno komunikačně přístupné a odkanalizovány .

Plocha určená pro výstavbu v severní části lomu představuje cca 18 ha, ve východní části cca 14 ha.

Jak již bylo uvedeno jedním ze zásadních problémů optimálního fungování komplexního využívání jezera a jeho okolí bude trvalé zabezpečování potřebné kvality vody v jezeru. Proto jako jedno ze zásadních opatření doporučujeme realizovat v předstihu v místech, kde je plánováno využívání okolí jezera pro lidské aktivity, vybudování kanalizačního systému. Jedná se především o území v severovýchodní a jihovýchodní části území, kde budou soustředěny sportovně rekreační aktivity, ale i o svahové části na severní a východní straně, kde se předpokládá výstavba, především pro individuální rekreaci. Odkanalizovat bude také nutno technické zázemí budované v severozápadní části přilehlé k jezeru (příjezd od Teplic). Předpokládáme, že kanalizační systém bude mít dvě větve. První povede ze severozápadní části území severními svahy, přes území pro rekreaci do Ždírnického potoka. Druhá větev východními svahy prostorem uhelného depa gravitačně až do řeky Bíliny.

Vybudování tohoto systému v předstihu (alespoň páteřních částí) již při provádění zemních prací spolu s odvodňovacím systémem může do budoucna znamenat výrazné úspory finančních prostředků.

7.14 Centrální kanalizace

Doporučujeme, aby plochy severních a východních svahů přilehlé k jezeru, byly po stabilizaci území potencionálním základem pro výstavbu rekreačních objektů.

V rámci sanačních a rekultivačních opatření však budou zalesněny, a to právě z důvodu zabezpečení jejich nezbytné geotechnické stability a ochrany proti erozi.

Plocha určená pro výstavbu v severní části lomu představuje cca 18 ha, ve východní části 14 ha.

Doporučujeme v rámci revitalizačních opatření vybudovat tímto územím v předstihu před výstavbou těchto rekreačních objektů centrální kanalizaci ve dvou větvích. První povede severními svahy a bude vyústěna do Ždírnického potoka. Druhá větev povede východními svahy se zaústěním do řeky Bíliny. Jejich celková délka bude 5,290 km.

Bylo by vhodné tento kanalizační systém budovat již při realizaci odvodnění v rámci stavby Severní svahy I.

Systém komunikací

Komunikační systém navrhujeme rozdělit významově na tři části a to:

- komunikace veřejné

- komunikace účelové

- cyklostezky (jsou uvedeny v části Území pro využití volného času)

Komunikace charakteru veřejné by měly mít parametry komunikací III. třídy s živičným povrchem. Jejich účelem bude především nahradit komunikační spojení, která byla přerušena důlní činností. Za tyto zrušené komunikace byly sice vybudovány náhradní, ty však vzdálenost mezi příslušnými obcemi podstatně prodloužily.

Důlní činností byla zrušena tato komunikační spojení:

- Trmice - Tuchomyšl - Otovice – Roudníky

- Chabařovice - Vyklice- Otovice- Lochočice - Habří

- Suché - Lochočice

- Suché - Habří.

Propojení města Trmice s obcí Roudníky, které je i součástí územního plánu VÚC bude provedeno ve dvou etapách. Definitivní trasou bude komunikace označená jako III, přechodnou kombinace částí tras II, a I s napojením v Trmicích na Edisonovu ulici. Napojením v definitivní podobě bude výjezd z dálnice D 8. Důvodem etapizace je jednak blokace části trasy této komunikace pro práce související s plavením popelovin z Teplárny Trmice, a to cca do roku 2008, především však dosud málo konzolidovaná vnitřní výsypka lomu, po které bude velká část této komunikace vedena.

Nově navržené kumunikace :

7.15 Veřejná komunikace I

Povede na trase Zalužany – jezero – Předlice. Její délka bude 4,730 km.

7.16 Veřejná komunikace II

Bude spojovat Předlice s Trmicemi v délce 1,570 km.

7.17 Veřejná komunikace III

Propojí Roudníky a Trmice. Její délka bude 4, 960 km.

7.18 Veřejná komunikace IV

Propojí veřejné komunikace I a III přes západní svahy jezera 
v délce 1,320 km.

7.19 Veřejná komunikace V

Povede z Roudníků do obce Suché. Její délka bude 2,630 km.

7.20 Veřejná komunikace VI

Bude spojovat Trmice s jezerem v délce 1,090 km.

7.21 Veřejná komunikace VII

Spojí Habří a Suché. Délka 2,010 km.

Komunikace účelové budou zřízeny jednak v jižní části území pro umožnění přístupu mechanizace k zemědělským plochám (trvalé trávní porosty), které bude nutno trvale ošetřovat buď sečením nebo spásáním dobytkem. Tyto komunikace budou vybudovány jako zpevněné štěrkové vozovky.

Účelovou komunikaci doporučujeme rovněž zřídit na východních svazích lomu. Ta by měla sloužit jako jednosměrná - příjezdová a částečně pro parkování vozidel při návštěvě nebo pobytu v uvažovaných rekreačních objektech. Dočasně ji bude možno využívat jako cyklostezky.

Dalšími účelovými komunikacemi budou např.: odbočka k loděnici, přístup z Nových Vyklic k jezeru, přístup k jezeru v severozápadní části, spojka na komunikaci po svazích Roudníky, spojka na silnici Modlany – Chabařovice.

7.22 Účelová komunikace A

Bude tvořit spojku mezi komunikacemi I a III po východních svazích. Její délka bude 1,410 km.

7.23 Účelová komunikace B

Jedná se o odbočku z účelové komunikace A k jezeru s délkou 0,2 km.

7.24 Účelová komunikace C

Bude zabezpečovat přístup do loděnice ve východní části jezera. Délka 0,480 km.

7.25 Účelová komunikace D

Umožní přístup na pozemky ve střední části jižní strany jezera. Její délka bude 0,8 km.

7.26 Účelová komunikace E

Umožní přístup na pozemky v západní části jižní strany jezera. Délka 1,140 km.

7.27 Účelová komunikace F

Tvoří mezi veřejnými komunikacemi I a IV přes lesopark v délce 0,760 km.

7.28 Účelová komunikace G

Propojuje komunikaci I s jezerem. Její délka bude 0,340 km.

7.29 Účelová komunikace H

Umožní spojení mezi Novými Vyklicemi a jezerem.

7.4.1.7 Revitalizační opatření ve vazbě a v členění dle vl. us. č. 272/02

v území navazujícím na báňskou činnost

7.4.1.7.1 Opatření schválená mezirezortní komisí

Do mezirezortní komise nebyla dosud předložena ke schválení žádná akce výše uvedeného charakteru.

7.4.1.7.2 Nově navrhovaná opatření

| II. c) | práce směřující k tvorbě a obnově vodních složek krajiny |
| --- | --- |

Rozvoj lomu Chabařovice vyvolal v 70 tých letech minulého století nutnost zásadních změn ve vodohospodářské soustavě zájmového území (v širokém předpolí lomu). Tím původně protékaly tyto potoky: Lochočický, Modlanský, Zalužanský a Ždírnický.

Pro ochranu lomu bylo nutno vybudovat novou vodohospodářskou soustavu, kterou tvoří Modlanská nádrž, nádrž Kateřina a centrální přeložky potoků (CPP). První z nich propojuje nádrž Modlany s nádrží Kateřina (CPP I). Voda z nádrže Kateřina je odváděna CPP II do města Chabařovice, kde se spojuje s Telnickým a Ždírnickým potokem a dále pokračuje jako CPP III směrem do řeky Bíliny. Tato přeložka měla umožnit při předpokládaném rozvoji lomu do vyuhlení úplný převod Ždírnického potoka mimo dobývací prostor.

Koryta bývalých potoků ( s výjimkou Lochočického) zůstala zachována až na hranice dobývacího prostoru. Koryto Ždírnického potoka vzhledem k předčasnému ukončení těžby zůstalo prakticky zachováno celé.

7.30 Revitalizace Modlanského potoka

Modlanský potok, který protéká stejnojmennou nádrží, dále teče ve velmi omezeném množství – ( hygienický průtok - 10 l/s) přes obce Modlany a Roudníky do v této obci vybudované nádrže. Voda je odtud čerpána do přeložky Lochočického potoka, kterou se vrací zpět do Modlanské nádrže.

Průřez koryta potoka je na poměrně velké části toku téměř lichoběžníkového tvaru, na dně opevněný betonovými žlabovkami a na březích betonovými deskami.

V rámci sanačních a rekultivačních prací se předpokládá, že po zabezpečení čištění komunálních vod v obci Roudníky (bude napojena na čističku v Modlanech) se čerpání vody v Roudníkách zruší (čerpací stanice bude však zachována jako havarijní rezerva) a Modlanský potok se napojí na odvodňovací systém lomu Chabařovice, jehož součástí je protieutrofizační nádrž (cca 8 ha), ve které se voda dočistí a následně bude odtékat do jezera zbytkové jámy tohoto lomu.

U tohoto potoka by bylo vhodné provést jeho revitalizaci především s cílem obnovy nebo posílení ekologické funkce vodního toku a kvality vody.

Revitalizace Modlanského potoka bude spočívat především v realizaci biologických i technických (stavebních) prvků.

Biologické revitalizační prvky napomohou doplnit, resp. nahradit stávající břehový porost. Stromový břehový porost	 bude v tomto případě plnit i funkci opevňovacího prvku pro stabilizaci koryta toku, zároveň bude posilovat územní systém ekologické stability. Souvislý břehový porost bude plnit v případě vyšších průtoků další příznivou hydraulickou funkci - zajistí oddělení proudění vody v kynetě od proudění v inundaci.

Biologická revitalizace bude znamenat především odstranění vývratů, průklest křovin, přičemž stromové patro bude téměř všude zachováno.

Stavební revitalizace bude představovat pročištění stávajícího koryta, případně jeho úpravy (odstranění betonových desek a nahrazení kamenným opevněním – kamenná rovnanina, drátokoše), úpravy břehů, výstavbu kamenných prahů (pro zvýšení hladiny vody a umožnění dotace mokřadních ploch, prokysličení vody), dřevěných prahů ( zklidnění toku pro uchycení vodních rostlin a následnou stabilizaci pro sukcesi společenstva vodních živočichů). Úsek navržený pro revitalizaci je dlouhý 3,710 km.

7.31 Revitalizace Zalužanského potoka

U Zalužanského potoka, který má podstatně méně technizujících prvků se bude jednat o poměrně méně nákladnou práci, která bude spočívat především v uvolnění koryta, tzn. odstranění vývratů a jeho vyčištění a průklest od spadlých stromů a křovin v bezprostřední blízkosti potoka. Délka tohoto potoka od výtoku z nádrže Kateřina do Zalužanské nádrže představuje 1 600 m. Součástí těchto revitalizačních opatření bude pravděpodobně i zrušení Zalužanské nádrže a její přeměna na mokřadní plochu.

Koryto Zalužanského potoka je využíváno pro napouštění jezera zbytkové jámy. Vzhledem k tomu, že v rozlivovém území potoka je evidován mokřadní biotop jako VKP, je maximální množství napouštěcí vody limitováno 300 l/s.

Cílem revitalizace bude rovněž uvolnění koryta potoka tak, aby umožnil zvýšení průtoků vody pro napouštění jezera z dnešních 300 l /s  na  500 – 700 l/s.

Předpokládáme, že po napuštění jezera bude tímto potokem protékat opět minimální množství vody, potřebné pouze pro krytí výparu z plochy jezera.

Částečná revitalizace Zalužanského potoka byla provedena v roce 2001, a to v rámci opatření, která umožnila získání souhlasu s napouštěním jezera zbytkové jámy korytem tohoto potoka. Proto další etapa jeho revitalizace bude výrazně méně náročná.

7.32 Revitalizace Vrchoslavského potoka

Tento malý potok protéká územím na okraji obce Srbice, v sousedství plochy, která je určena pro výstavbu rodinných domků. Revitalizace potoka  představovuje zejména vyčištění koryta a úpravu břehových porostů. Revitalizovaná délka toku je cca 0, 300 km.

7.33 Revitalizace Ždírnického potoka

Tento potok byl v souladu s předpokládaným postupem lomu přeložen do tzv. centrální přeložky potoků - CPP III. Zbytkové koryto však zůstalo zachováno a protékají jím vody z jeho vlastního podpovodí. Potok protéká částečně obcí Chabařovice, dále vede nad bývalým lomem Petri, podél silnice Ústí n.L. – Chabařovice přes Předlice, kde pokračuje v krátkém úseku jako CPP III. Následně opět jako Ždírnický potok se vlévá do řeky Bíliny.

Doporučujeme provést jeho revitalizaci od Chabařovic až do ústí do Bíliny. Spočívala by ve vyčištění jeho koryta, provedení průklestu nevhodných dřevin, případně jejich dosadbu.

Délka revitalizovaného úseku představuje cca 7 km s velmi rozdílnou náročností.

7.34 Nádrže Kateřina a Modlany

Tyto vodní nádrže jsou součástí výše uvedených vodohospodářských opatření, která souvisela s vybudováním komplexní ochrany lomu Chabařovice před přívalovými vodami.

Obě nádrže jsou nedílnou součástí území, které doporučujeme revitalizovat v souvislosti s lomem Chabařovice. Cílem revitalizace okolí obou těchto vodních nádrží je zvýšení jejich ekologické, estetické a rekreační hodnoty.

Revitalizace bude spočívat v úpravě terénu a zeleně v okolí obou nádrží (průklesty, dosadba), ve vybudování cest pro pěší vybavené lavičkami pro odpočinek, v úpravě zeleně v prostoru hrází a rekonstrukci můstků u přepadu vody do koryt příslušných centrálních přeložek potoků.

7.35 Odlehčovací kanál řeky Bíliny

Jako ochrana města Trmice při vybřežení řeky Bíliny při povodňových stavech byl v minulosti vybudován odlehčovací kanál, který prochází obydlenou zónou města. Koryto řeky i tohoto kanálu je zanesené a jeho technický stav neodpovídá potřebám. Revitalizace bude spočívat ve vyčištění koryta a úpravě kamenného opevnění břehů. Část revitalizace (cca 200 m byla již provedena). Součástí tohoto návrhu je zbývajících cca 400 m. Město Trmice je v bezprostředním kontaktu s bývalým lomem Chabařovice.

7.36 Odvedení povodňových vod ze Ždírnického potoka

Ždírnický potok ve svém horním toku protéká územím severně nad jezerem zbytkové jámy lomu Gustav (jezero Varvažov). V případě, že průtok v tomto potoce při přívalových deštích překračuje 4,9 m3/s (Q 20), dochází k jeho vybřežení s negativním dopadem na obec Žandov (Chlumec).

Jako řešení se nabízí oddělení povodňových vod nad obcí Žandov a jejich částečné převedení přes zatopený lom Gustav do Telnického potoka.

Navržené otevřené odlehčovací koryto by mělo mít kapacitu 7,3 m3/s 
(Q 100 – Q 20).

Na výše jmenovaném potoce by byl vybudován vzdouvací práh s bočním odlehčovacím přepadem. Otevřené koryto by bylo dlouhé 380 metrů. Pro konstrukci stavebních prvků bude maximálně použito kamenné dlažby. Břehy budou ohumusovány. V části koryta s velkým spádem budou vybudovány jednotlivé stupně a opevnění břehů a dna dřevěnou kulatinou.

| II. d) | práce směřující k tvorbě a obnově krajinné zeleně |
| --- | --- |

7.37 Lesopark I a II Chabařovice

Území, které bezprostředně sousedí s dobývacím prostorem lomu Chabařovice směrem na západ, je z velké části negativně ovlivněno bývalou důlní činností, a to jak povrchovou, tak  hlubinnou. Bude přímo navazovat na sportovně rekreační aktivity související s revitalizací území po těžbě lomu Chabařovice. Proto doporučujeme v tomto území, které se rozkládá po obou stranách od příjezdní komunikace k jezeru s příjezdem od Teplic a Chabařovic, zřídit  lesopark, který bude umožňovat návštěvníkům procházky klidnou přírodou v bezprostředním sousedství rekreačně využívaného prostoru kolem jezera. Významné budou rovněž jeho ekologické a estetické hodnoty.

Předpokládáme, že před zřízením tohoto lesoparku se provede posouzení současné vegetace, která se následně doplní o vhodné lesní porosty a luční plochy.

V tomto prostoru budou zřízeny pouze cesty pro pěší vybavené lavičkami pro odpočinek.

Rozloha území pro zřízení lesoparku představuje plochu 42,7 ha v jeho severnější části a 45,4 ha v jeho jižní části.

Výhledově se předpokládá, že v severní části lesoparku by mohly být zřízeny malé rekreační objekty (chaty) s podmínkou jejich citlivého zasazení do tohoto území.

7.38 Realizace zeleně v městě Trmice

Město Trmice bylo dlouhodobě v přímém kontaktu s těžbou uhlí. Již od počátku 18. století probíhala v bezprostředním okolí i pod samým městem hlubinná těžba. Západní část města je poddolována. Důlní díla jsou z části sanována, z části zaplavena. Protože se však jedná o historicky poměrně vzdálené období část dokumentace není zachována a není možno předvídat negativní projevy této důlní činnosti.

Od počátku 19. století s rozvojem hlubinné těžby vznikla nutnost čerpat nepřetržitě vodu z důlních děl a tak vznikl a dodnes trvá nepřirozený stav úrovně důlní stařinové vody (výrazně zakleslá hladina). V případě ukončení čerpání těchto vod bude vzdutou důlní vodou ohrožena řada stavebních objektů (např. spalovna odpadů, komín teplárny a další). V případě, že by provoz lomu Chabařovice nebyl předčasně ukončen, postupně zakládaná vnitřní výsypka by vodotěsně oddělila celý systém stařinových vod, přitékajících ze západu (od Krušných hor) od stařinového systému pod městem Trmice a v jeho okolí.

Město Trmice bylo po celou dobu, zejména povrchové těžby, zatěžováno jejími průvodními negativními dopady. Jedná se hlavně o území, která byla a stále jsou v kontaktu s plochami bývalé těžby a jejího technického zázemí.

V bezprostřední blízkosti města bude v rámci revitalizace lomu Chabařovice vybudováno sportovně rekreační středisko, které bude využíváno jak občany okolních měst a obcí, tak pravděpodobně i cizinci. Městem prochází dálnice D 8, která bude v nejbližších letech prodlouženo na hranice se SRN.

Příjezdy k jezeru budou z velké části směrovány přes toto město. Proto doporučujeme v městě Trmice provést revitalizaci a doplnění stávající zeleně tak, aby se zvýšila image nejen jeho, ale i celého sportovně rekreačního komplexu jezera lomu Chabařovice.

7.39 Rekonstrukce zeleně Chabařovice

Podobně jako město Trmice byly Chabařovice dlouhodobě negativně ovlivňovány těžební činností lomu Chabařovice. Navíc v případě pokračování těžební činnosti tohoto lomu by došlo k jejich likvidaci. To všechno mělo vliv i na městskou zeleň. Proto v rámci revitalizace doporučujeme provedení obměny stromořadí na náměstí a obnovu travnatých ploch na Husově náměstí a náměstí 9. května.

| II. e) | práce směřující k tvorbě a obnově biokoridorů a biocenter |
| --- | --- |

Revitalizace Modlanského potoka a koryta potoka Zalužanského jsou popsány v kapitole tvorby a obnovy vodních složek krajiny. Zároveň je možno zařadit je mezi akce, které posilují územní systém ekol. stability v této části území.

| II. e) | práce směřující k tvorbě a obnově území pro účely využití volného času |
| --- | --- |

7.40 Golf Chabařovice

Severní část území sousedícího s lomem Chabařovice (území, které by bylo přetěženo v případě pokračování těžby tímto lomem) nacházející se mezi v současné době sanovanou skládkou Spolchemie a městem Chabařovice, je rovněž nepřímo narušená těžební činností. Je vhodné organicky ji  propojit s  revitalizovaným územím lomu. Proto doporučujeme její  revitalizaci, a to tak, aby mohla být v rámci následných podnikatelských aktivit využívaná jako golfové hřiště se standardními parametry (18 jamek). Celá plocha je rozdělena cestou, která spojuje území přiléhající k ocelárně Chabařovice s městem Chabařovice. Větší plocha (60 ha) by sloužila jako standardní golfové hřiště, menší plocha (18,4 ha) jako golfové hřiště cvičné s případnými kombinacemi.

Technické zázemí pro tento sport (klubovna, sociální a stravovací zařízení, případně ubytovny a další) by bylo situováno na okraji města Chabařovice.

V rámci revitalizace předpokládáme do tohoto prostoru přivedení vody, elektrické energie a jeho odkanalizování.

Součástí technického zázemí bude vybudování příjezdové komunikace a zřízení parkoviště pro cca 100 automobilů.

Revitalizace zařazená do tohoto programu by představovala nezbytné zemní úpravy území, odvodnění území, jeho rekultivaci zejména trvalými travními porosty, kombinovanou lesními pásy, které by oddělovaly jednotlivé herní trasy a odstiňovaly toto území od komunikace a obytné zástavby města.

Cyklostezka „Vyklická cesta (zároveň jako cesta pro pěší) a účelová komunikace „I“ umožní snadný přístup k jezernímu komplexu.

7.41 Jezero Petri

Jezero Petri vzniklo samovolným zatopením zbytkové jámy stejnojmenného lomu. V případě pokračování těžby lomu Chabařovice by byla jeho zbytková jáma v těsném kontaktu s tímto lomem. Okolí tohoto jezera po jeho revitalizaci může sloužit jako klidová příměstská zóna oddychu. Jeho revitalizace bude spočívat v úpravě jižních svahů jezera (pod Ždírnickým potokem a komunikací Ústí n.L. – Chabařovice), úpravě dřevinných porostů, případně jejich dosadbě, vytvoření cest pro pěší včetně laviček a  přístřešků proti nepohodě.

7.42 Muzeum historických vozidel - Zalužany

Toto muzeum také nazývané jako Park dopravního dědictví se doporučuje vybudovat na bývalém montážním místě velkostrojů v Zalužanech (západně od jezera). Do tohoto území vede veřejná komunikace Chabařovice – Roudníky. V rámci revitalizace je nutno vybudovat parkoviště pro automobily, do území přivést vodu a elektrickou energii. Území bude napojeno jak veřejnou komunikací, tak i cyklostezkou na jezerní komplexy.

7.43 Jezero Varvažov (zbytková jáma lomu Gustav)

Severně od bývalého lomu A. Zápotocký, pod úpatím Krušných hor v katastrálním území Telnice, v kontaktu se silnicí č.13 těžil v minulosti povrchový důl (malolom) Gustav. Po ukončení těžby se zbytková jáma tohoto lomu samovolně zatopila. Vzniklo jezero, které je využíváno pro koupání a sportovní rybaření. Bezprostřední okolí jezera je až na jeho východní část zalesněno. Prostředí je esteticky působivé. Pro zvýšení standardu jeho sportovně rekreační funkce doporučujeme na břehu jezera vybudovat sociální zařízení, které by mohlo sloužit návštěvníkům tohoto jezera a jeho okolí. Na této plošině by mohl být zřízen i malý campingový tábor. V rámci tohoto projektu doporučujeme na okraj výše uvedené plošiny přivézt vodu a elektrickou energii. Trasa přívodu těchto medií by nepřesáhla 500 metrů.

Odkanalizování území bude rovněž jednoduchou záležitostí. Vybudování kanalizačního potrubí nebude delší než 200 m.

Východní pobřeží, které na rozdíl od ostatních svahů jezera není tvořeno strmým svahem je využíváno pro slunění. Doporučujeme na této ploše vytvořit písečnou pláž. Jedná se o plochu cca 0,3 ha. Břehovou linii v této části na úseku cca 30 m doporučujeme ochránit před splachy písku do jezera vybudováním dřevěné palisády.

7.44 Cyklostezka Habrovice – Varvažov - Chlumec

Cyklostezka  je  navržena  tak,  aby  spojila  stávající  koupaliště v Habrovicích u Ústí n. L. s  jezerem Varvažov a jezerem v Chlumci. Povede pod Jedlovou horou v prostoru bývalého lomu Zápotocký do Varvažova, dále směrem na jihozápad ke Chlumeckému jezeru (podjede připravovanou dálnici D 8. Tím výhodně propojí tři sportovně rekreační areály. Celková délka bude představovat cca 5 km.

7.45 Chlumecké jezero

V prostoru západně od města Ústí n.L. těžil v minulosti lom A. Zápotocký. Rekultivace zájmového území byla provedena. V nejzápadnější části dobývacího prostoru tohoto lomu byla těžena separátní pánvička, nazývaná Chumecký lalok. Zbytková jáma po těžbě byla zatopena vodou a její okolí rekultivováno převážně lesnicky. Vznikla zde zajímavá krajina, která je využívána pro příměstskou rekreaci, voda v jezeru pro koupání a sportovní rybolov.

V této studii navržená revitalizační opatření směřují ke zvýšení estetické účinnosti, ekologické funkce území a zejména pro zvýšení standardu jeho využívání ke sportovně rekreačním účelům.

V rámci revitalizace výše uvedeného území doporučujeme vybudovat okolo jezera cyklostezku v délce 1,95 km, která bude propojena s nedalekou silnicí č. 13 a bude navazovat na cyklostezku propojující toto území s jezerem Varvažov a Habrovickým rybníkem. Pro přijíždějící návštěvníky navrhujeme vybudovat parkoviště automobilů s kapacitou 100 vozidel, které bude zároveň propojeno s cyklostezkou.

K zajištění bezpečného příjezdu automobilů na toto parkoviště je nutno rekonstruovat můstek přes potok, spojující parkoviště se silnicí č.13.

Pro procházky návštěvníků v prostoru přiléhajícímu k jezeru se doporučuje zřídit kolem jezera cestu pro pěší. Ta bude propojena na cyklostezku a zároveň bude navazovat na parkoviště pro automobily. Rovněž bude propojovat jednotlivé pláže (celkem tři), které doporučujeme vybudovat ve vybraných částech u jezera. Celková délka tyto cesty bude 1,185 km. Hlavní plážový prostor doporučujeme vybudovat v západní části jezera. Jeho plocha představuje 1,24 ha. Dvě podstatně menší pláže se doporučují vybudovat ve východní části. Jejich plocha bude 
0,34 ha a 0,31 ha.

Břehovou linie jezera v její východní části doporučujeme chránit před abrazí způsobenou vlnobitím vybudováním dřevěné palisády.

Součástí revitalizačních opatření budou i úpravy stávající zeleně. Okolí jezera v západní, severní a východní části (mimo plážové plochy) bude revitalizováno tak, že na stávajících porostech bude provedena jejich prořezávka, a vzniklé volné plochy budou zatravněny (rekreační zeleň). Takto upravená plocha představuje cca 3,17 ha.

Od jezera vzdálenější plochy v severní a severozápadní části (v současné době většinou zalesněné) budou rovněž revitalizovány prořezávkami a jejich pročištěním. Jedná se cca o 4 ha ploch.

Na východní část tohoto území bude bezprostředně navazovat nově budovaná dálnice D 8. Doporučujeme toto území z hlediska ochrany před hlukem a znečištěním ovzduší odclonit lesním porostem (plocha 4,22 ha).

Předpokládá se rovněž provedení revitalizace zbytku zámeckého parku, který musel v minulosti částečně ustoupit těžbě. Zámecký park je situován jižně od zájmového území jezera.

V západní části tohoto území se doporučuje vybudování campu. Toto území je vhodně situováno poblíž silnice č.13. Snadný přístup a zejména oddělení příjezdové komunikace do campu od prostoru, kde se budou pohybovat pouze pěší a cykloturisté, si vyžádá rekonstrukci stávající cesty pro pěší.

Součástí campu budou některá nově zřízená sportoviště (např. pro plážový volejbal), která naváží na stávající již vybudovaná sportoviště (tenisové kurty, fotbalové hřiště).

V rámci projektu doporučujeme v prostoru campu a sportovišť provést nezbytné zemní úpravy, do území přivést vodu a elektrickou energii a území odkanalizovat.

Plocha zájmového území představuje cca 28,35 ha.

7.46 Cyklostezka „Vyklická cesta“

Jedná se o historickou cestu, která v minulosti spojovala obec Chabařovice s již zaniklými obcemi Vyklice a Otovice. Vzhledem k jejímu historickému významu a umístění, které umožňuje i zajímavé pohledy do okolí se doporučuje tuto cestu obnovit jako cyklostezku s naučným významem (v blízkosti je dějiště bitvy na Běhání, vzpomínka na zaniklé obce a další). Součástí cyklostezky by byla odpočinková místa s lavičkami a informačními tabulemi. Délka cyklostezky bude cca 1,2 km.

| II. h) | práce směřující k tvorbě a obnově území pro účely stavebních pozemků |
| --- | --- |

7.47 Výstavba nových Vyklic

V souvislosti s rozvojem těžby byla v rámci dobývacího prostoru lomu Chabařovice a jeho vnějších výsypek likvidována celá řada obcí.

V rámci města Chabařovice je rozvíjena iniciativa na obnovu obce Vyklice. Tato nová obec by měla být situována v prostoru sousedícím s tímto lomem v jeho severozápadní části (v sousedství ocelárny Chabařovice). Pro její výstavbu bylo předběžně vybráno území, které se nachází v prostoru bývalé železniční stanice Chabařovice a jejího kolejiště (tento prostor není poddolován hlubinnou důlní činností).

O umístění této obce do vytypovaného území se jedná s Obvodním báňským úřadem v Mostě vzhledem k tomu, že se nachází v chráněném ložiskovém území.

V rámci revitalizačních opatření doporučujeme provést odvodnění území, odkanalizování od jeho hranice směrem do obce Chabařovice a přivedení vody a elektrické energie rovněž na hranice zájmového území.

7.48 Staveniště rodinných domků - Srbice

Vybrané staveniště se nachází jižně od této obce na ploše cca 1,5 ha. Součástí revitalizačních opatření je propojení území s místními komunikacemi, přivedení vody a elektrické energie na okraj staveniště včetně odkanalizování zájmového území.

7.49 Likvidace splaškových vod – Roudníky

Obcí Roudníky protéká Modlanský potok s minimálním průtokem. Koryto je ukončeno nádrží, z které se přečerpává voda do přeložky Lochočického potoka a odtud teče zpět do Modlanské nádrže, z které Modlanský potok vytéká. Aby čerpání mohlo být  zrušeno a voda z tohoto potoka mohla dále pokračovat korytem potoka do jezera lomu Chabařovice, musí být čištěna. V obci Modlany, která leží západně od Roudníků, je funkční čistírna komunálních vod, která může být využívána i pro obec Roudníky. V rámci revitalizace navrhujeme vybudování výtlačného kanalizačního řadu mezi obcí Roudníky a čistírnou odpadních vod v Modlanech. V délce cca 4 km.

7.50 Obnova hřbitovů - Chabařovice, Roudníky

Minulou hlubinnou důlní činností došlo k poklesům terénu obou těchto hřbitovů, následně technologickou autodopravou, používající provozní komunikace v jejich bezprostřední blízkosti, došlo k narušení hřbitovních zdí, narušení pomníků opuštěných hrobů a márnice na hřbitově v  Chabařovicích.

V rámci revitalizace se navrhuje úprava terénu, úprava odvodnění Důlního potoka, který protéká podél hřbitovní zdi chabařovického hřbitova, rekonstrukce hřbitovních zdí a další drobné úpravy.

7.51 Hornický skanzen Friedrich

Hornický skanzen, umístěný v lesoparku při západní hranici města Chabařovice, by měl připomínat rozsáhlou hlubinnou hornickou činnost, v tomto území v minulosti provozovanou. Návrh spočívá v umístění do terénu hornických symbolů (např. důlní vozík, sbíjecí kladivo, část úpadní štoly), vybudování odpočinkového místa (lavičky) s informačními tabulemi.

7.52 Oprava místních komunikací v Trmicích

Město Trmice, které se rozprostírá v bezprostřední blízkosti lomu Chabařovice, bylo negativně ovlivňováno těžební činností. Jedním z jejich projevů bylo nadměrné zatěžování komunikační sítě těžkou nákladní autodopravou. Proto doporučujeme v rámci revitalizačních opatření provést nezbytné opravy místních komunikací narušených ve vazbě na důlní a následnou sanační a rekultivační činnost.

7.4.1.8 Předběžný návrh revitalizačních opatření realizovaných v souvislosti

se závěrečnou sanací zbytkových jam lomů a vnějších výsypek

Veškerá revitalizační opatření v souvislosti se závěrečnou sanací zbytkové jámy lomu a vnějších výsypek by měla být beze zbytku zahájena do konce roku 2012.

7.4.1.9 Harmonogram a ekonomická náročnost revitalizačních opatření

v časovém rozlišení

tab. č. 6  Přehled revitalizačních opatření – ústecká oblast

7.5	Závěrečná bilance ploch, harmonogram prací a

ekonomická náročnost rekultivací a revitalizačních

opatření pro ústeckou oblast

v časovém rozlišení

Rekapitulace nákladů na akce (stavby) zahajované v období let 2003 - 2012

Sanace a rekultivace                       1 418,719 mil. Kč (viz tab. č. 3, 4)

Revitalizace dle kapitoly 7.4.1.6        208,025 mil. Kč (viz tab. č. 6)

Revitalizace dle kapitoly 7.4.1.7        382,056 mil. Kč (viz tab. č. 6)

Celkem ústecká oblast                    2 008,800 mil. Kč