| Obsah |  |
| --- | --- |
|  | strana |
| 12 | Kompletace následné krajiny ………………………………..……….. | 3 |
| 12.1 | Rozsah řešení …………………………………………………………….. | 3 |
| 12.2 | Zásadní změny image pánevních okresů regionu Severozápad ……. | 5 |
| 12.3 | Přírodní, kulturní a společensko-ekonomické zázemí regionu ……… | 10 |
| 12.4 | Postupná rekultivace území …………………………………………….. | 15 |
| 12.5 | Revitalizační opatření ……………………………………………………. | 24 |
| 12.6 | Závěr ………………………………………………………………………. | 29 |
| Vyobrazení v textu |  |
| obr. č. 1 | Lesy Krušných hor zničené exhalacemi …………………………………… | 6 |
| obr. č. 2 | Obnovené lesní porosty Krušných hor……………………………………… | 6 |
| obr. č. 3 | Přirozená sukcese čtyřicet let po ukončení provozu Albrechtické výsypky ………………………………………………………………………… | 7 |
| obr. č. 4 | Zemědělská rekultivace – vinice na svazích Čepirožské výsypky ……… | 7 |
| obr. č. 5 | Zemědělská rekultivace (sady) na výsypce Březno ………………………. | 8 |
| obr. č. 6 | Hydrická rekultivace bývalého lomu Barbora ……………………………… | 8 |
| obr. č. 7 | Příměstský park na vnitřní výsypce bývalého lomu Hrabák …………….. | 9 |
| obr. č. 8 | Kombinace zemědělské, lesnické a hydrické rekultivace se začleněním zahrádkářské kolonie v prostoru bývalého lomu Elisabet ……………….. | 9 |
| obr. č. 9 | Vrch Bořeň …………………………………………………………………… | 10 |
| obr. č. 10 | Obnovené historické jádro města Kadaně ………………………………… | 11 |
| obr. č. 11 | Centrum města Mostu ………………………………………………………. | 11 |
| obr. č. 12 | Přesunutý gotický chrám Nanebevzetí Panny Marie v Mostě ………….. | 12 |
| obr. č. 13 | Letiště Most na Střimické výsypce – rozjezdová dráha …………………. | 12 |
| obr. č. 14 | Hipodrom Most na Velebudické výsypce …………………………………. | 13 |
| obr. č. 15 | Autodrom Most na vnitřních výsypkách bývalého lomu Vrbenský s jezerem Matylda …………………………………………………………… | 13 |
| obr. č. 16 | Julius III – památkově chráněný objekt šachetní budovy a budovy odbytu …………………………………………………………………………. | 14 |
| obr. č. 17.1 | Stav rozpracovanosti rekultivačních akcí dle oblastí …………………….. | 17 |
| obr. č. 17.2 | Stav rozpracovanosti rekultivačních akcí celkem …. …………………….. | 18 |
| obr. č. 18.1 | Skladba rekultivací po ukončení báňské činnosti dle oblastí ……………. | 22 |
| obr. č. 18.2 | Skladba rekultivací po ukončení báňské činnosti celkem ………………. | 23 |
| obr. č. 19.1 | Skladba revitalizačních nákladů v oblastech dle vl.us.č. 272/02 ……….. | 26 |
| obr. č. 19.2 | Skladba revitalizačních nákladů dle vl.us.č. 272/02 celkem …………….. | 27 |
| obr. č. 20 | Revitalizační a rekultivační náklady v jednotlivých letech v působnosti vl. us. č. 272/02 ……………………………………………….. | 28 |
| Tabulky v textu |  |
| tab. č. 1 | Koncepce řešení ekologických škod – rozsah řešení ……………………. | 4 |
| tab. č. 2 | Rozsah důlní činnosti lomů v období po účinnosti vl. us. č. 272/02 …….. | 5 |
| tab. č. 3 | Postupná rekultivace území podkrušnophorských pánví ………………… | 16 |
| tab. č. 4 | Rekultivace zařazená do působnosti vl. us. č. 272/02 ….……………….. | 19 |
| tab. č. 5 | Způsob rekultivace podkrušnohorských pánví dle oblastí celkem .……... | 20 |
| tab. č. 6 | Způsob rekultivace území podkrušnohorských pánví dle časového horizontu realizace …………………………………………………………… | 21 |
| tab. č. 7 | Přehled revitalizačních opatření …………………………………………… | 25 |
| Grafické přílohy |  |
| č. 12.1 | Přehledná mapa regionu Severozápad, M 1:200 000 |  |
| č. 12.2 | Souhrnná revitalizační mapa oblasti Sokolov-západ, M 1:25 000 |  |
| č. 12.3 | Souhrnná revitalizační mapa oblasti Sokolov-východ, M 1:25 000 |  |
| č. 12.4 | Souhrnná revitalizační mapa chomutovské oblasti, M 1:25 000 |  |
| č. 12.5 | Souhrnná revitalizační mapa mostecko-komořanské oblasti, M 1:25 000 |  |
| č. 12.6 | Souhrnná revitalizační mapa bílinsko-teplické oblasti, M 1:25 000 |  |
| č. 12.7 | Souhrnná revitalizační mapa ústecké oblasti, M 1:25 000 |  |

12	Kompletace následné krajiny

12.1		Rozsah řešení

Koncepce řešení ekologických škod vzniklých před privatizací hnědouhelných těžebních společností v Ústeckém a Karlovarském kraji, tzn. v regionu NUTS II Severozápad, zahrnuje rekultivovanou plochu o celkové výměře 349,67 km2 v oblasti sokolovské pánve v západní části Podkrušnohoří 
(79,5291 km2) a severočeské hnědouhelné pánve ve střední a východní části Podkrušnohorského úvalu (272,2064 km2). Řeší revitalizaci území 27 lomů, 
19 vnějších výsypek a oblastí staré hlubinné těžby, a to na katastrálních území 
82 obcí, ovlivněných alespoň částečně, přímo či nepřímo, negativním způsobem důlní činnosti (viz tabulkový přehled č. 1). Vzhledem k tomu, že „Koncepcí“ navrhované řešení revitalizace výše definovaného území v období působnosti vládního usnesení č. 272/02 představuje částku 17,763 mld. Kč, doporučuje řešitel pro rozhodování meziresortní komise následující pořadí priorit:

- Rekultivace lomů zastavených v rámci útlumu těžby v návaznosti na vl. us. č. 331/91,  444/91 a 490/91 o územně ekologických limitech těžby.

- Rekultivace vnějších výsypek s ukončeným zakládáním.

- Revitalizační opatření v území přímo zasaženém báňskou činností.

- Revitalizační opatření v území navazujícím bezprostředně na oblasti báňské činnosti.

- Ostatní vybrané rekultivační akce v území staré těžby s definitivně ukončenou báňskou činností.

12.2	Zásadní změny image pánevních okresů regionu Severozápad

Rozhodnutí české vlády z roku 1991 o útlumu hnědouhelného hornictví, vyjádřené vl. us. č. 331/91, 444/91 a 490/91 o územně ekologických limitech těžby, vedlo v posledním desetiletí 20. století ke koncentraci lomového dobývání hnědého uhlí v podkrušnohorských hnědouhelných revírech jen do nejperspektivnějších velkolomů.  Koncentrace důlní činnosti bude pokračovat i 
v 1. desetiletí 21. století. Báňský provoz ukončí zakládání nadložních zemin na Podkrušnohorské výsypce v SP a na výsypkách Radovesice a Pokrok v bílinsko-teplické oblasti SHP. V období po účinnosti vl. us. č. 272/02, tj. po roce 2012 se těžební činnost omezí pouze na plochy  vyznačené v  mapové  příloze  č. 12.1  čárkovanou  čárou.  Jejich  rozloha o souhrnné výměře cca 122,5 km2 představuje zaokrouhleně jen 1,4 % z celkové rozlohy regionu Severozápad. Jedná se o těchto pět těžebních oblastí (viz tab. č. 2)

tab. č. 2   Rozsah důlní činnosti lomů v období po účinnosti vl. us.

(po roce 2012)

| Území | Územní celek | Rozloha [km2] | Odhad životnosti při současných těžbách |
| --- | --- | --- | --- |
| lomy Jiří a Družba, výsypka Smolnice | Sokolov-východ | 25,5 | cca do r. 2040 |
| lom Libouš a vnitřní výsypka v bývalém lomu Merkur | Chomutovsko (Nástup) | 34,1 | cca do r. 2035 |
| lom ČSA a výsypka v bývalém lomu Obránců míru | Komořansko | 18,1 | max. do r. 2018 |
| lomy J. Šverma a Vršany | Slatinicko | 18,3 | max. do r. 2050 |
| lom Bílina | Bílinsko | 26,5 | cca do r. 2035 |
| celkem | x | 122,5 | x |

Pozemky potřebné pro provoz dolů jsou okamžitě předávány do rekultivačního cyklu, takže celková výměra provozních ploch se trvale snižuje, zejména vlivem převodu zakládání nadložních zemin z vnějších na vnitřní výsypky.

Výrazné zlepšení životního a přírodního prostředí regionu Severozápad znamenalo komplexní odsíření spalin či fluidní spalování u všech elektráren a velkotepláren v Podkrušnohoří. V průběhu posledních deseti let poklesly emise škodlivin, produkované místními energetickými zdroji ČEZ, až o 90 % v případě SO2 a o 34 % u NOx. Toto snížení, spolu  s vhodnou volbou dřevin a zvýšenou pěstební péčí vedlo k likvidaci holin na úbočí Krušných hor a postupné záchraně krušnohorských lesů (viz obr. č. 1 a č. 2).

obr. č. 1      Lesy Krušných hor zničené exhalacemi

obr. č. 2   Obnovené lesní porosty Krušných hor

Od roku 1952, kdy byly v podkrušnohorských pánvích zahájeny organizovaně rekultivační práce v územích devastovaných důlní činností, se stala rekultivace závěrečnou, ale nedílnou součástí těžebního cyklu. K 31. 12. 2002 byla v obou pánvích dokončena nebo rozpracována rekultivace území  o souhrnné rozloze 147,54 km2. Zatímco v průběhu 50. až 80. let minulého století převládal požadavek centrálních orgánů na vysokou návratnost zemědělské půdy 
(50 až 65 %), orientuje se dnes obnova krajiny postižené důlní činností stále více na rekultivaci lesnickou a hydrickou, v kombinaci s přirozenou sukcesí. Jedná se především o rekreační lesy (lesoparky, parky), které působí jako klimatizační prvek v okolí velkých sídelních celků a plní i funkci estetickou. Dále uvedené obrázky dokumentují charakter krajiny vzniklý různými druhy rekultivací.

obr. č. 3   Přirozená sukcese čtyřicet let po ukončení provozu

Albrechtické výsypky na Komořansku

obr. č. 4  Zemědělská rekultivace - vinice na svazích

Čepirožské výsypky u Mostu

obr. č. 5   Zemědělská rekultivace – sady na výsypce Březno

na Chomutovsku

obr. č. 6   Hydrická rekultivace bývalého lomu Barbora

severně od Teplic

obr. č. 7   Příměstský park na vnitřní převýšené výsypce bývalého

lomu Hrabák v jižní části města Mostu

obr. č. 8  Kombinace zemědělské, lesnické a hydrické rekultivace

se začleněním zahrádkářské kolonie v prostoru

bývalého lomu Elisabet jihovýchodně od Mostu

Rekultivací se v těžebních oblastech regionu Severozápad mění zásadním způsobem vzhled původní, prakticky bezlesé a bezvodé krajiny pánevních okresů.  Významně roste podíl lesů (vč. lesoparků, parků, rozptýlené zeleně a přirozené sukcese) a vodních ploch v krajině vytvářené rekultivací. Souběžně s rekultivací území postižených lomovou těžbou  je třeba navrhovat i jejich potřebnou revitalizaci, tzn. jejich opětné zapojení do okolní krajiny a znovuoživení, ale i resocializace těchto území, která povede k vytváření nových pracovních příležitostí, především v oblasti využití volného času, turistiky a cestovního ruchu.

12.3	Přírodní, kulturní a společensko-ekonomické zázemí regionu

Přesto, že v oblasti podkrušnohorských pánví je průmyslová těžba hnědého uhlí provozována již více jak 150 let, je úroveň přírodního, kulturního a společensko-ekonomického zázemí regionu velmi vysoká. Pánevní oblasti Sokolovska a Mostecka jsou orámovány ze severu pohraničí hradbou Krušných hor s významnými středisky zimních sportů (Klínovec, Klíny, Mikulov, Telnice), z jihu pak Slavkovským lesem, Doupovskými horami a Českým středohořím (Milešovka, Bořeň – viz obr. č. 9). Výrazným způsobem se za posledních deset let mění historická centra měst regionu (Kadaň – obr. č. 10) i jejich nové, převážně panelové části (Most – obr. č. 11). Rekultivací výsypek v okolí velkých měst regionu jsou vytvářeny příležitosti pro využití volného času jejich obyvatel, pro rozvoj turistiky a cestovního ruchu. Dokumentují to obrázky č. 12 (přesunutý děkanský chrám v Mostě), č. 13 (sportovní letiště v Mostě), č. 14 (hipodrom Most), č. 15 (autodrom Most s jezerem Matylda).

obr. č. 9  Vrch Bořeň (539 m n.m.) patří k nejvýznamnějším

dominantám Českého středohoří na Mostecku

obr. č. 10   Obnovené historické jádro města Kadaně

obr. č. 11  Centrum města Mostu s Městským divadlem, v pozadí Zámecký vrch s hradem Hněvín a pohraniční hradba Krušných hor

obr. č.  12    Přesunutý gotický chrám Nanebevzetí Panny Marie v Mostě

s areálem barokního špitálu a okrasným jezírkem, které

vzniklo na vnitřní výsypce bývalého lomu Most

obr. č. 13   Letiště Most na Střimické výsypce - rozjezdová dráha

obr. č. 14   Hipodrom Most na Velebudické výsypce

obr. č. 15   Autodrom Most na vnitřních výsypkách bývalého

lomu Vrbenský s jezerem Matylda

obr. č. 16   Julius III – památkově chráněný objekt šachetní budovy

a budovy odbytu

Lázeňská místa, mnohá mezinárodního významu (Karlovy Vary, Mariánské Lázně, Teplice),  zachovalá historická centra měst severozápadních Čech (Cheb, Loket, Kadaň, Žatec, Krupka, Terezín, Litoměřice), hradní komplexy Loket, Hasištejn, Most, Střekov, zámky  Klášterec n. O., Jezeří, Červený Hrádek, Duchcov a Libochovice, kláštery v Bohosudově a Oseku, přesunuté sakrální památky v Mostě a Flájích, technické památky z oboru hornictví (Julius III.- viz obr. č. 16), výroby železa (Kovářská) a porcelánu (Loket) a významná vodní díla (Přísečnice, Janov, Fláje) spolu s již realizovanými „důlními jezery“ (Matylda v Mostě, Barbora u Teplic), zachycené v mapové příloze č. 12.1 dokumentují budoucí možnosti regionu po ukončení těžební činnosti v oblasti využití volného času, turistiky a cestovního ruchu. Plynulá rekultivace ploch uvolňovaných z procesu těžby k tomu vytváří základní předpoklad.

V návaznosti na útlum těžby, energetiky a ostatního těžebního průmyslu, jsou v regionu vytvářeny i předpoklady pro zásadní změnu jeho hospodářské orientace. Připravováno je celkem 47 průmyslových a podnikatelských zón, z toho dvacet v pánevních okresech. K největším patří Triangl, území bývalého vojenského letiště u Žatce. V užívání jsou již průmyslové zóny v Klášterci n. O. (Verne), Louny-západ a jihovýchod a Joseph u Mostu, připraveny jsou pro investory PZ v Rumburce, Ústí n.L., Přestanově, Štětí, Lovosicích, Kadani, Litvínově a Ostrově.

Rovněž pro vstup nových investorů a rozvoj netradičních odvětví průmyslu pro sz Čechy je likvidace „měsíční krajiny“ cílenou rekultivací opět základním předpokladem.

12.4	Postupná rekultivace území

Rekultivované území v obou podkrušnohorských pánvích zachycuje schematicky mapová příloha č. 12.1. Detailní členění rekultivačních prací dle způsobu (lesnické, zemědělské, vodní a ostatní) a dle doby jejich realizace (dokončené a rozpracované k 31.12.2002, realizované v období účinnosti vl.us. 
č. 272/02 /2003-2012/ a v období od roku 2013 do vyuhlení) je graficky zachyceno na rekultivačních mapách v kap. 5, 6, 7, 8, 9 a 10, v měřítku 1:10 000.

Jak je uvedeno již v odstavci 12.1 této kapitoly, jedná se o plochu 
o souhrnné výměře 349,67 km2. Její členění dle oblastí a doby realizace, a to včetně celkových nákladů, s vyznačením podílu v působnosti vl. us. č. 272/02  podává  přehled v tab. č. 3 a grafy na orb. č. 17.1 a 17.2 v závěru odstavce 12.4.

V souladu  s prioritami  uvedenými  v  odst. 12.1  jsou  do  působnosti vl. us.

č. 272/02 zařazeny  rekultivační práce charakterizované dle jednotlivých oblastí v tab. č. 4 v závěru odstavce 12.4.

Významnou složkou rekultivované krajiny budou jezera vzniklá ve zbytkových jámách velkolomů. V období působnosti vl. us. č. 272/02 budou realizovány vodní nádrže v utlumených lomech Medard-Libík, Most-Ležáky a Chabařovice. V závěrečné fázi douhlování a likvidace zbytkových jam dojde k realizaci důlních jezer v prostorech Jiří-Družba, Libouš, Vršany-J. Šverma, 
Čs. armády a Bílina. Podíl hydrické rekultivace na celkové rekultivované ploše vyplývá z přehledů v tab. č. 5 a 6 a z grafů na obr. č. 18.1, 18.2 v závěru odstavce.

obr. č. 17.1 Stav rozpracovanosti rekultivačních akcí dle oblastí

obr. č. 17.2 Stav rozpracovanosti rekultivačních akcí celkem

obr. č. 18.1 Skladba rekultivací po ukončení báňské činnosti dle oblastí

obr. č. 18.2 Skladba rekultivací po ukončení báňské činnosti celkem

12.5	Revitalizační opatření

V souladu s bodem II. přílohy vládního usnesení č. 272/02  navrhuje předkládaná „Koncepce“ realizaci revitalizačních opatření, která povedou ke znovuoživení rekultivované krajiny, a při jejich komerčním využití i k vytvoření nových pracovních příležitostí, tzn. k resocializaci území postižených minulou důlní činností. Celkem je navrhováno k realizaci pro období působnosti vl. us. 
č. 272/02  336 revitalizačních opatření v členění dle bodů IIa) až IIh) přílohy tohoto usnesení, vedoucích k tvorbě a ochraně:

- lesních porostů;

- zemědělských pozemků;

- vodních složek krajiny;

- krajinné zeleně;

- biokoridorů a biocenter;

- území pro účely využití volného času;

- ekologických a přírodovědně orientovaných území;

- stavebních pozemků.

K revitalizačním opatřením jsou jako samostatná složka obnovy krajiny přiřazeny sanace havarijních stavů starých výsypek a svahů bývalých lomů a sanace dalších území negativně ovlivněných báňskou činností (viz Podkladová část, str. 4).

Přehled navrhovaných revitalizačních opatřeních s celkovým nákladem ve výši 7,907 mld. Kč podává tabulka č. 7, uvedená v závěru této podkapitoly a to v členění na území přímo zasažená báňskou činností, území navazující a celkem.

Všechna revitalizační opatření jsou charakterizována dle jednotlivých oblastí a územních celků v kapitolách č. 5 až 10, jejichž součástí jsou i revitalizační mapy dle územních celků v měřítku 1:10 000. Souhrnné revitalizační mapy č. 12.2 až 12.7 v měřítku 1:25 000, které jsou uvedeny ve složce grafických příloh této kapitoly charakterizují situování revitalizačních opatření v jednotlivých oblastech podkrušnohorských pánví. K návrhu je připojeno číselné označení. První číslo označuje oblast (shodné s označením kapitoly) a druhé číslo je pořadovým číslem revitalizačního opatření v oblasti.

Zejména v územích s ukončenou těžbou (Sokolovsko-západ, Ústecko) převládají revitalizační opatření tvorby a ochrany území pro využití volného času. Významnou složkou revitalizačních opatření ve všech oblastech, s výjimkou Mostecka, je příprava území pro stavební účely. Na Mostecku a Teplicku představují značný podíl revitalizační opatření charakteru sanační činnosti starých důlních děl, likvidace havarijních svahů a obnovy vodních složek krajiny. Přehled revitalizačních opatření v členění dle bodu II. přílohy  vl. us. č. 272/02 podávají grafy na obr. č. 19.1 a 19.2 založené v závěru této podkapitoly.

Souhrnný přehled rekultivačních a revitalizačních nákladů v jednotlivých letech v působnosti vl. us. č. 272/02 je znázorněn graficky na obr. č. 20 v závěru této podkapitoly.

obr. č. 19.1 Skladba revitalizačních nákladů v oblastech dle vl.us.č. 272/02

obr. č. 19.2 Skladba revitalizačních nákladů dle vl.us.č. 272/02 celkem

12.6	Závěr

Komplexní revitalizací území postiženého důlní činností budou vytvořeny nejenom předpoklady pro jejich začlenění do celkového krajinného rázu regionu Ústeckého a Karlovarského kraje, ale i předpoklady pro rozvoj nových, netradičních odvětví jeho výhledového hospodářského zaměření, mj. i v oblasti využití volného času, turistiky a cestovního ruchu. Za tím účelem je třeba, v souladu s doporučeními Globálního plánu revitalizace pánevních oblastí severozápadních Čech, zlepšit přístupové cesty do regionu, tzn. zkvalitnit silniční dopravu jak na vnitrostátních dálkových komunikacích, tak i směrem k hraničním přechodům do Spolkové republiky Německo a realizovat náhradu regionálních silnic, zrušených v minulosti v důsledku rozvoje těžby. Jedná se především o dálnici D8 Praha - Ústí n.L.- Drážďany (E55), rychlostní komunikace I/6 – R6 Praha – Karlovy Vary – Cheb (E48) a I/7 – R7 Praha – Slaný – Louny – Chomutov – Hora sv. Šebestiána  a o radiální regionální komunikaci I/13 jako R13 v úseku Ústí n.L. – Teplice – Bílina – Most – Chomutov – Ostrov – Karlovy Vary 
(E442). Dobudování sítě dálnic a rychlostních komunikací zlepší nejenom podmínky pro rozvoj turistiky a cestovního ruchu, ale uspíší i využití připravovaných průmyslových a podnikatelských zón v regionu zahraničními investory.

Zpracování „Koncepce řešení ekologických škod“ vychází z rozsahu těžby hnědého uhlí pouze v demarkacích doposud platných územně ekologických limitů těžby z roku 1991. Připravovaná novelizace Státní energetické koncepce uvažuje v tzv. „zelené variantě“ se zrušením těchto limitů a doporučuje ponechat rozhodování o dlouhodobém výhledu těžby na základě výsledků jednání důlních společností s krajskými orgány státní správy a samosprávními orgány příslušných obcí. Pokud by došlo k „prolomení“ těchto limitů, týkalo by se to pouze území  severočeské hnědouhelné pánve v předpolí lomů Čs. armády, Bíliny a event. i Libouš. V tom případě by bylo nutné doplňkem k předkládané „Koncepci“ revidovat rozsah navrhovaných revitalizačních opatření v bezprostředním předpolí těchto velkolomových lokalit. Došlo by i ke změně územního rozsahu a tvaru jezer ve změněných zbytkových jámách velkolomů a tím i k úpravě rekultivačních návrhů.

Závěrem je třeba podotknout, že vzhledem ke složitému schvalovacímu řízení jednotlivých revitalizačních opatření v souladu s příslušnými zákony, jsou veškeré termíny jejich realizace uváděny včetně prací spojených s přípravou a zpracováním projektové dokumentace.